Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrem”

Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć wraz z ofertą.

UWAGA: Prawą stronę tabeli „Propozycje Wykonawcy” należy wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”,

zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niższe wartości,

oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne |  |
| 1.1. | Pojazd zbudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: |  |
|  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr.143, poz. 1002, z późn. zm.), |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594 z późn. zm.), |  |
|  | - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). |  |
| 1.2. | - Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. Pojazd ma posiadać ważne świadectwo CNBOP na dzień składania ofert. Świadectwo należy dołączyć do oferty przetargowej, |  |
| 1.3. | - Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. |  |
| 1.4. | - Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.5. | - Pojazd musi posiadać numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową; (wymaga się oznakowania samochodu pożarniczego tablicami wyróżniającymi oraz znakami pojazdu specjalnego, a także oznakowania światłami obrysowymi) |  |
| 1.6. | - Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r poz. 2022 z późn.zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
| 2. | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1. | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (podwozia i zabudowy) min. 2021. Silnik, podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. | Podać producenta, typ i model podwozia |
| 2.2. | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej). |  |
| 2.3. | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) – nie dopuszcza się innej kategorii pojazdów ze względu na specyfikę terenu i działań jednostki. |  |
| 2.4. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg. |  |
| 2.5. | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 5 %. |  |
| 2.6. | Podwozie pojazdu musi spełniać minimum następujące warunki: - układ jezdny – napęd 4x4, - stały napęd na wszystkie osie, - wyposażony w skrzynię redukcyjną, blokady mechanizmów różnicowych (oś przednia/oś tylna/blokada między mostowa), - zwolnice w piastach. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, zamontowane stabilizatory przechyłów wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji zamontowane na obydwu osiach. |  |
| 2.7. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze. Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe dla obu osi, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe M+S), wszystkie tego samego rodzaju. Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu. Powinna istnieć możliwość wyposażenia wszystkich kół w różne typy ogumienia oraz zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. Rozmiar obręczy kół minimum 22,5'' Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami. Powinna istnieć możliwość pompowania i sprawdzania ciśnienia w kołach na postoju, z wykorzystaniem wyposażenia zamontowanego lub przewożonego na samochodzie. Pojazd należy wyposażyć w zestaw do pompowania i sprawdzania ciśnienia w kołach. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. Opony wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  |
| 2.8. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: Kąt natarcia: min. 26 º, Kąt zejścia: min. 24º, Prześwit pod osiami: min. 300 mm, Długość całkowita: max 8300 mm, Kąt rampowy: min. 23 º. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu (wraz z zamontowanymi skrzyniami, drabiną trzyprzęsłową i działkiem wodno-pianowym przy nieobciążonym pojeździe) nie może przekroczyć 3250 mm (piktogram wysokości umieszczony w kabinie kierowcy, w widocznym dla kierowcy miejscu). Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z żądaną wysokością lecz z innym wpisem w świadectwie dopuszczenia CNBOP. Nie dopuszcza się innych wartości ze względu na specyfikę terenu na jakim będą prowadzone działania jednostki Wszystkie parametry wskazane w aktualnym świadectwie dopuszczenia CNBOP. |  |
| 2.9. | Samochód z silnikiem wysokoprężnym o zapłonie samoczynnym, spełniający wymogi odnośnie spalin normy EURO 6, o mocy nie mniejszej niż 210 kW (286 KM) Maksymalny moment obrotowy wynoszący min 1000 Nm. Parametry silnika potwierdzone w świadectwie homologacji lub innym dokumencie producenta podwozia. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. Silnik samochodu powinien być zdolny do ciągłej pracy w czasie 4 godzin w normalnych warunkach pracy urządzeń, w czasie postoju pojazdu, bez uzupełniania cieczy chłodzącej i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojazd wyposażony w system automatycznego „wypalania” filtra DPF z możliwością wyłączenia trybu automatycznego i przeprowadzenie procesu „wypalania” w dowolnym czasie ręcznie. Układ ten ma być wyposażony w wskaźnik poziomu zanieczyszczenia filtra. Na desce rozdzielczej osobny wskaźnik zapełnienia filtra DPF. Podstawowa obsługa silnika powinna być możliwa bez podnoszenia kabiny. | Podać moc silnika w kW i KM |
| 2.10. | Skrzynia biegów mechaniczna z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny). Nie dopuszcza się innego rodzaju skrzyni biegów. |  |
| 2.11. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym lub pneumatyczno-hydraulicznym. |  |
| 2.12. | Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby w czasie normalnej pracy kierowcy i załogi zapewnić ochronę przed oparzeniami i działaniem gazów spalinowych. Układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby nie wyrzucał gorących iskier. Gorące części układu wydechowego powinny być osłonięte przed przypadkowym kontaktem z roślinnością. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy umożliwiający podłączenie do instalacji odprowadzania spalin (do uzgodnienia z Zamawiającym). |  |
| 2.13. | Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny, Hamulce tarczowe na wszystkich osiach, Hamulec wydechowy o mocy min. 120kW, Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, Należy zastosować pneumatyczny lub hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, który powinien mieć konstrukcję, zapewniającą możliwość bezpiecznego wyjazdu samochodu w ciągu 60s od chwili uruchomienia silnika, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. |  |
| 2.14. | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 150 litrów. Powinien zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy. Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem do napełniania (np. kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów). Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany do pojazdu (zabezpieczony przed zgubieniem). Zbiornik paliwa zlokalizowany na zewnątrz zabudowy. Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa, zlokalizowany wewnątrz zabudowy. Zbiornik AdBlue umiejscowiony w sposób ergonomiczny. Oba zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |  |
| 2.15. | Pojazd wyposażony w homologowany wzmocniony, uchylny z możliwością regulacji tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
| 2.16. | Kolor pojazdu: - elementy podwozia: czarne (RAL – 9011), przy czym dopuszcza się barwę ciemnoszarą, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor elementów podwozia lub grafitowe - błotniki i zderzaki - kolor biały (RAL 9010), - kabina i zabudowa pożarnicza - kolor czerwony (RAL 3000), - drzwi żaluzjowe: w kolorze naturalnym aluminium, - boczne ściany zabudowy posiadające taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe, żółte i czerwone), - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi |  |
| 2.17. | Pojazd z tyłu wyposażony w zaczep holowniczy typu „paszczowego” przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min 3,5 t, ze złączami pneumatycznymi i elektrycznymi (wraz ze sterowaniem do oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego) dwuobwodowego systemu hamulcowego. W bezpośrednim sąsiedztwie haka należy umieścić trwale wykonaną informację dotyczącą dopuszczalnej masy przyczepy. |  |
| 2.18. | Pojazd powinien posiadać urządzenia (zaczepy, szekle) holownicze po dwa z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. |  |
| 2.19. | Samochód wyposażony minimum w: 2 komplety kluczy do pojazdu, zestaw kluczy i narzędzi umożliwiających prowadzenie podstawowych napraw bądź przeglądów codziennych przewidzianych przez producenta podwozia, w tym: klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu, apteczka sanitarna w opakowaniu, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg zamontowana w kabinie, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, drąg holowniczy długości minimum 2 m (zainstalowany na dachu zabudowy), pistolet do pompowania kół itp. w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu. |  |
| 2.20. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |  |
| 2.21. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. |  |
| 2.22. | Samochód wyposażony w rejestrator wideo jazdy w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, przewód zasilania podłączony na stałe do instalacji elektrycznej. Możliwość nagrywania w dzień i w nocy, z nośnikiem pamięci mikro SD Class 10 min. 64 GB. Wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2,7”, kąt widzenia kamery minimum 150º, rozdzielczość nagrywania min. -Full HD. |  |
| 2.23. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. Moc alternatora min 110A i pojemność akumulatorów min 185 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Wszystkie obwody elektryczne muszą być wyraźnie oznakowane i tak skonstruowane, aby nie było możliwe połączenie ze sobą obwodów o różnych napięciach lub odwrotnej polaryzacji. |  |
| 2.24. | Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewnić możliwość wyjazdu według normy PN-EN 1846 (czas wyjazdu max 60 sekund). Zabudowa wyposażona w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza z sieci stacjonarnej. |  |
| 2.25. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłączający się w momencie uruchomienia rozrusznika samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m. |  |
| 2.26. | Lampy LED, reflektory przednie i tylne, światła obrysowe zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| 2.27. | Podest z zasilaniem (pomiędzy siedzeniem kierowcy i dowódcy) do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek, detektora wielogazowego, kamery termowizyjnej itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10A oraz 2 gniazdami zapalniczki, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek i pozostałego sprzętu przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. |  |
| 2.28. | Oświetlenie zewnętrzne: Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy mają być w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką. Załączane zarówno z kabiny (wszystkie lampy wokół pojazdu) oraz z przedziału autopompy (podzielone na strony) |  |
| 2.29. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |
| 2.30. | Samochód wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym o sile uciągu min. 9t i długości liny min. 28m zakończonej hakiem wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie) Przedni zaczep dostosowany do podłączenia holu sztywnego. Dodatkowo z przodu zamocowane dwie szekle umożliwiające wyciągnięcie pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo bądź bezprzewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wciągarki. Wyciągarka osłonięta wodoszczelnym pokrowcem lub stałą osłoną z materiałów kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. |  |
| 2.31. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, 6-osobowa o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) z kierownicą z lewej strony. Kabina posiadająca przednią szybę klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową niedopuszczalna jest blacha ryflowana. Drzwi do kabiny muszą: znajdować się po obu stronach kabiny; być skonstruowane tak, aby umożliwić odprowadzanie wody przedostającej się do ich wnętrza, ich kąt otwarcia powinien wynosić 85-90º maksymalnie otwarte, muszą pozostać zablokowane w tej pozycji. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Oświetlenie: każda część kabiny oraz stopnie wejściowe muszą być automatycznie oświetlane po otwarciu drzwi. Przy zamkniętych drzwiach również musi istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny. Natężenie oświetlenia każdego stopnia min. 5 lux. Kabina wyposażona minimum w: - centralny zamek, - fabryczną klimatyzację, - tempomat, - zestaw głośnomówiący do telefonu, - elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach kabiny, - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony (sterowane ręcznie, dopuszcza się lusterko podgrzewane), - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie (sterowane ręcznie, dopuszcza się lusterko podgrzewane), - wskaźnik pracy układu chłodzenia i smarowania silnika (dopuszcza się aby praca układu chłodzenia była sygnalizowana poprzez wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej bez wskazania dokładnej wartości temperatury, a praca układu smarowania sygnalizowana przez kontrolkę informującą o spadku ciśnienia w układzie smarowania) - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - indywidualne oświetlenie w tylnym przedziale kabiny, - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy dostępne od strony dowódcy, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną w górnej części kabiny, z przodu nad przednią szybą z napisem „OSP DOBRE”, - kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery automatycznym po załączeniu biegu wstecznego oraz ręcznie w dowolnym momencie załączanym przez kierowcę, - moduł oszczędzania energii (wymagane jest urządzenie wyłączające podest do ładowarek radiotelefonów, latarek oraz innych urządzeń zamontowanych w kabinie, przy spadku napięcia akumulatorów pojazdu poniżej wartości umożliwiającej uruchomienie pojazdu), - fabryczne oświetlenie do jazdy dziennej LED wbudowane w fabryczny zderzak pojazdu, - przednie światła przeciwmgielne, - zderzak przedni stalowy 3 częściowy, - cyfrowy system sterowania autopompą, zraszaczami pod podwoziem, oświetleniem, kamerą oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy), - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - umieszczona wizualizacja sygnalizacyjna otwarcia skrytek, podestów, podniesionego masztu oświetleniowego, - fabryczne radio ze złączem AUX oraz USB z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, - deska rozdzielcza wyposażona w min. 2 złącza USB-C przeznaczone do ładowania urządzeń, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, - fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, co najmniej z regulacją odległości i pochylenia oparcia, z regulacją wysokości; - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, (nienasiąkliwym, łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie i rozdarcia), - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny wyposażony w oświetlenie LED, - szafka kabinowa w przedziale załogi - dokładny wygląd zostanie określony podczas etapu produkcji pojazdu zaakceptowany przez Zamawiającego, - wywietrznik dachowy, - system ogrzewania, odmrażania i osuszania szyb pojazdu nadmuchem ciepłego powietrza z systemu chłodzenia silnika lub klimatyzacji na przednią szybę pojazdu, - uchwyt poprzeczny do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - skrytkę lub półkę do przewożenia dokumentacji technicznej, zabezpieczona przed przesuwaniem się oraz otwarciem podczas jazdy, minimum w formacie A4, - zamontowane: 5 szt. latarek ręcznych (na podeście) wykonanych w technologii Ex, kategoria ATEX 1G; ładowalne wraz z ładowarkami, akumulator tego samego producenta co latarka; latarka o wadze nie większej niż 510 gram (łącznie z akumulatorem), wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie najwyższej mocy min. 3 godziny 30 min oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 10 godzin, przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 30% trybu wysokiej mocy; moc świecenia w trybie pełnej mocy minimum 175 lumenów, intensywność światła min. 41 000 cd; ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 65; wysokość latarki nie większa niż 18 cm. Szczegóły montażu i ostateczna koncepcja mocowania musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia; |  |
| 2.32. | Kabina przystosowana do przewożenia czterech aparatów oddechowych jednobutlowych (butle kompozytowe), zamontowanych w oparciach siedzeń w przedziale załogi, z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie, umożliwiającym samodzielne ich zakładanie bez zdejmowania ze stelaża wraz z miejscem na maskę ODO. Dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. Uzyskanie płaskiego i bezpiecznego oparcia w przypadku braku aparatu w uchwycie, bez stosowania dodatkowych elementów trwale nie powiązanych z uchwytem. Mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie na wysuwanym panelu w przedniej części zabudowy wraz z mocowaniem 2 sztuk butli zapasowych. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, |  |
| 2.33. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Radiotelefon przewoźny umożliwiający pracę w trybie analogowym (modulacja FM) oraz w trybie cyfrowym w standardzie DMR (modulacja z wielodostępem czasowym TDMA), posiadający co najmniej 4 rzędowy podświetlany wyświetlacz alfa numeryczny, pasmo pracy VHF 136-174 MHz, moc 5-25 W, odstęp międzykanałowy 12,50 kHz, możliwość zaprogramowania minimum 250 kanałów, wyposażony w mikrofon na elastycznym przewodzie. Dodatkowo w kabinie zamontowane 5 szt. radiotelefonów przenośnych wraz z ładowarkami (na podeście) o minimalnych parametrach: radiotelefon powinien umożliwiać pracę w trybie analogowym (modulacja FM) oraz w trybie cyfrowym w standardzie DMR (modulacja z wielodostępem czasowym TDMA) radiotelefon powinien posiadać co najmniej 4 rzędowy podświetlany wyświetlacz alfa numeryczny, obsługa wokodera dźwięku AMBE +2 TM, pasmo pracy VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,50 kHz, możliwość zaprogramowania minimum 250 kanałów, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi minimum IP 57, każdy radiotelefon posiada dodatkowy mikrofonogłośnik na giętkim przewodzie umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej. Szczegóły montażu i ostateczna koncepcja mocowania musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem z możliwością wyłączenia i regulacji głośności, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Radiotelefony przewoźny i przenośne zaprogramowane obsadą kanałową dostarczoną przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 2.34. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjna wysyłająca światło koloru niebieskiego wykonana w technologii LED, o długości min 1500mm zamontowana na dachu kabiny kierowcy. Belka posiadająca moduły świetlne na całej swojej szerokości, wysokość belki maksymalnie 6 cm, - min jedna lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy po lewej stronie z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie (dopuszcza się zamontowanie lampy na tylnej ścianie zabudowy nad lampą doświetlającą pole pracy (nie dopuszcza się lamp ostrzegawczych zintegrowanych z relingiem dachowym), - dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie (umieszczone kaskadowo) wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na masce kabiny, na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, lampy na masce kabiny umiejscowione na wzór litery V, - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na owiewkach bocznych kabiny, - min dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane w bocznych częściach zabudowy, - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy 200W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, - zamontowany dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min 120 dB przy ciśnieniu 100/120 PSI, włączany odrębnym przyciskiem dla kierowcy, odrębnym dla dowódcy, - z przodu pojazdu zamontowana belka z 4 lampami LED dalekosiężnymi, okrągłe o średnicy min 180mm- 4 szt., na orurowaniu aluminiowym, anodowanym, profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min 1800mm i średnicy rury min. 60mm, mocowane obok mocowania lampy szperacza, - „fala świetlna” LED na tylnej ścianie zabudowy - zestaw żółtych lamp do zabezpieczenia działań podczas pracy na drodze, sterowana z przedziału kabiny i autopompy. Praca sygnałów uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiostacji samochodowej pojazdu. |  |
| 2.35. | Z przodu i z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne dla kierowcy w bocznych lusterkach głównych. |  |
| 2.36. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Należy zastosować co najmniej dwa dodatkowe reflektory LED o natężeniu światła odpowiadającym halogenom 55W włączanymi wraz ze światłem cofania. Reflektory te powinny być zamontowane na tylnej ścianie zabudowy. Dokładne miejsce montażu zostanie określone podczas produkcji pojazdu. W okolicy schodów wejściowych do kabiny umieszczone dwa dodatkowe światła cofania LED doświetlające przestrzeń po bokach pojazdu. Światła włączane automatycznie po wybraniu biegu wstecznego. Zgodę na zmianę podejmie Zamawiający na kolejnych etapach wykonywania zabudowy. |  |
| 2.37. | Rama podwozia pojazdu zabezpieczona antykorozyjne. |  |
| 3. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 3.1. | Rama pośrednia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy. Przymocowana w swojej przedniej części za pomocą elastycznych, sprężynowych połączeń do ramy nośnej pojazdu. |  |
| 3.2. | Zabudowa samonośna w całości wykonana z aluminium (szkielet), w technologii spawania lub skręcania z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrza cześć zabudowy wykończona blachą aluminiową, wewnętrznie anodowaną, a zewnętrznie lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. |  |
| 3.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z oświetleniem w technologii LED, włączanym w przedziale autopompy. Dopuszcza się automatyczne włączanie oświetlenia dachu po włączeniu oświetlenia pola pracy. Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi oraz uchwytami na armaturę wodną, bosak, drabinę, hol sztywny itp. Dokładne dane dotyczące modelu drabiny zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. Nośność maksymalna 280 kg. Obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną lub nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej albo nadbudowa dachu zintegrowana z zabudową pojazdu, bez barierki rurkowej o wysokości min. 110 mm Dodatkowo na dachu pojazdu dwie skrzynie wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, szczelnie zamykane (jedna długa do przewożenia m.in. łopat, wideł, szczotek, druga mniejsza). Skrzynie wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu skrzyni lub włączające się wraz z włączeniem oświetlenia dachu oraz w wentylację. Podnoszenie wieka skrzyni na siłownikach gazowych. Ostateczne wymiary i rozmieszczenie skrzyni musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 3.4. | Aluminiowa drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełny stopień. Poręcze do wchodzenia na dach w wykonaniu ułatwiającym pracę w rękawicach. Dopuszcza się drabinkę aluminiową, składaną na czas transportu i rozkładaną pod kątem 85º do pozycji roboczej, ułatwiającej wchodzenie, a w górnej części zabudowy zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 3.5. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg i wykonane jako antypoślizgowe poprzez zastosowanie blachy ryflowanej (nie dopuszcza się innych materiałów). Nadkola pełne w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. Dopuszcza się następujące rozwiązanie: podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi, dolne podesty odchylane, mogą być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje tzw. „blokada roletami”, uniemożliwiające otwarcie podestów podczas jazdy, w kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów z alarmem wyświetlanym. Otwieranie podestów wspomagane siłownikami gazowymi, posiadające zabezpieczenia uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie. Na tylnej belce podest dla kierowcy. |  |
| 3.6. | Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock) lub równoważne, wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie. Uchwyty drzwi żaluzjowych muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |  |
| 3.7. | Elementy wystające (szuflady, tace, podesty) w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Każdy podest posiada oznakowanie ostrzegawcze odblaskowe koloru biało-czerwonego. Dopuszcza się zamontowanie dodatkowego oświetlenia ostrzegawczego umieszczonego na krawędziach podestów. |  |
| 3.8. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. |  |
| 3.9. | Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu (skrytka przednia), wykonany w formie przelotowej, dostępny od strony dowódcy z zamontowanym pionowym panelem na sprzęt burzący. Przedział wyposażony w mocowanie deski ratowniczej oraz szyny Kramera z dostępem też od strony dowódcy. |  |
| 3.10. | Zabudowa wyposażona w minimum 3 szuflady-tace poziome przystosowane do przewożenia wyposażenia, np. - Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki) - Motopompy - Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego Szuflady i tace wysuwane w 100% swojej długości, muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. *Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2. |  |
| 3.11. | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. |  |
| 3.12. | Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk W52 / 8 sztuk W75). Nie dopuszcza się by w jednej skrytce było mniej niż 8 mocowań. Schowki na pojedyncze węże tłoczne muszą pomieścić 20 metrowe odcinki węży z łącznikami, zwinięte w kręgi. Węże muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem oraz dawać się łatwo i szybko wyjąć ze skrytki. Jeśli do zabezpieczenia stosowane są taśmy, to muszą być wykonane z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. |  |
| 3.13. | Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na: - Stojak hydrantowy, - Gaśnice, - Klucz hydrantowy. |  |
| 3.14. | Zabudowa powinna posiadać sześć plastikowych skrzynek o pojemności pojemność 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca, |  |
| 3.15. | Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik o pojemności 30 dm3 z wiekiem przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w dolnej części pojazdu dla łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe. |  |
| 3.16. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza (nie dopuszcza się pochylenia spodu skrytki w celu odwodnienia). |  |
| 3.17. | Sprzęt w skrytkach musi być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 3.18. | Dodatkowo z tyłu pojazdu zamontowany panel z Zestawem sanitarnym, wyposażony min, w demontowany zbiornik z czystą wodą z kranikiem o pojemności min. 10l, pojemnik z dozownikiem na płyn do dezynfekcji, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych. Pojemnik z dozownikiem na mydło, pojemnik z dozownikiem na płyn do dezynfekcji oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej. W pobliżu panelu sanitarnego wyprowadzone złącze pneumatyczne wraz z przewodem minimum 10m z pistoletem z końcówką do przedmuchu wyposażenia. |  |
| 4. | Układ wodno-pianowy |  |
| 4.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - Zbiornika środków gaśniczych, - Autopompy, - Dozownika środka pianotwórczego, - Zwijadła szybkiego natarcia, - Działka wodno-pianowe, - Systemu zraszania pod podwoziem. |  |
| 4.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - posiadać grodzie zabezpieczające przed przemieszczaniem się wody, - pojemność 3500 l (+/-3%), nie dopuszcza się innych rozwiązań z uwagi na konieczny zapas rezerwy masy i konieczność posiadania obszernych skrytek, - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu, - umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, - posiadać nasadę 1xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, z zaworem kulowym wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym. Możliwość pracy w trybie ręcznym i automatycznym napełniania zbiornika. Nasada winna posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. - układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika |  |
| 4.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z tego samego materiału co zbiornik wody o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinien być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |  |
| 4.4. | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami - nasada wodna zasilająca kolor niebieski, - nasada wodna tłoczna kolor czerwony, - nasada środka pianotwórczego kolor żółty. |  |
| 4.5. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: - min. 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, - min. 420 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowaną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. | Podać model, typ oraz dane charakteryzujące autopompę |
| 4.6. | Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - instalacji zraszaczy. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. |  |
| 4.7. | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zainstalowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczna eksploatacje autopompy. |  |
| 4.8. | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |  |
| 4.9. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m, oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. (wyklucza się zastosowanie ręcznie załączanej pompy próżniowej) |  |
| 4.10. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |
| 4.11. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 4.12. | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii umieszczone z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w 2 tryby zwijania (ciągły/przerywany realizowanym poprzez naciśnięcie właściwego przycisku) oraz możliwość ręcznego zwijania w razie awarii układu (korba mechanizmu ręcznego zwijania węża wyprowadzona w poziomie). Zwijadło wyposażone w prowadnicę rolkową. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła. System przedmuchu skonstruowany tak, aby przedmuch był możliwy bez odłączania prądownicy. |  |
| 4.13. | Działko wodno-pianowe DWP 16/24 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 65o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Element wykonany ze stali nierdzewnej o zasięgu min 50 m. |  |
| 4.14. | Samochód wyposażony w zraszacze do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych. Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, oraz dwa zraszacze po bokach pojazdu. Instalacja wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 4.15. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - cyfrowy panel sterujący LCD o przekątnej min. 7”, zgodny z normą IP67 zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki pojazdu, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego, - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego, - START/STOP silnika, - obroty minimalne, - regulacja obrotów autopompy- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia, - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek, oświetleniem dachu, falą świetlną, (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy) - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego. Dodatkowo w przedziale autopompy umieszczony schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. Zawór środka pianotwórczego, oprócz oznakowania piktogramami musi zostać oznaczony „ZAWÓR ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO”. Obsługa pulpitu sterowania autopompą możliwa w rękawicach (wyklucza się możliwość zastosowania panelu dotykowego. |  |
| 4.16. | Pojazd wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego (o długości min. 1,5m) masz oświetleniowy z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 35 000 lm zasilany z układu elektrycznego pojazdu 24 VDC (wymaga się zamontowania 2 reflektorów LED o stopniu ochrony min. IP54, ze specjalną optyką do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem). Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP54. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4,5m. maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135o w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt, co najmniej 135o w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmiana ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować sią lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. Maszt po wciśnięciu przycisku składania, powinien automatycznie ustawić się do pozycji wyjściowej (pozycja zero) a następnie samoczynnie opuszczać się do pozycji transportowej. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Panel sterowania odporny na zabrudzenia. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. | Podać wartość |
| 5. | Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem: |  |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w uchwyty i mocowania na sprzęt i wyposażenie, które mieści się w zakresie standardu wyposażenia dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia posiadanego przez jednostkę OSP Dobre. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dostarczy przewidziany do zamontowania przez Wykonawcę sprzęt. Miejsce montażu, sposób oraz wykorzystane rozwiązania montażu wyżej wymienionego wyposażenia musi zostać ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu dostarczonego do zamontowania przez Użytkownika na koszt Wykonawcy. |  |
| 5.2. | Aparaty powietrzne z maskami (w sztywnym pojemniku), czujnikami bezruchu, z butlą kompozytową (w pokrowcu) - 4 kpl, Aparat ma być kompatybilny z aparatami będącymi na wyposażeniu jednostki – FENZY X-PRO. Aparaty po przeglądzie zerowym nie wymagające jakichkolwiek dodatkowych badań celem wprowadzenia do użytkowania. |  |
| 5.3. | Zestaw do wywarzania drzwi o parametrach nie gorszych niż np. Lukas HTS-99 – 1 zestaw; |  |
| 5.4. | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji o parametrach nie gorszych niż np. Lukas LSS2 – 1 zestaw; |  |
| 5.5. | Akumulatorowa szlifierka kątowa 125mm, Li-ion, 18V/5.0Ah – 1szt.; |  |
| 5.6. | Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko - wkrętarka udarowa, Li-Ion, 18V - 1szt.; |  |
| 5.7. | Lanca mgłowa prosta typu Y + szybkozłącza (kompletna) - 1szt.; |  |
| 5.8. | Lanca kominowa gaśnicza (kompletna) - 1szt.; |  |
| 5.9. | Torba PSP R1 (Torba kompletna- zgodna ze standardem KSRG lipiec 2013, wykonana z materiału Cordura; Deska ortopedyczna ze stabilizatorami i czterema pasami; szyny Kramera-zestaw w pokrowcu) – 1 zestaw; |  |
| 5.10. | Hol sztywny - 1 szt.; |  |
| 5.11. | Zasysacz liniowy Z-2 z wężykiem do zasysacza z łącznikiem aluminiowym 25 - 1 zestaw; |  |
| 5.12. | Wąż tłoczny W25-20 ŁA – 5 szt. Posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP; |  |
| 5.13. | Wąż tłoczny W52-20 ŁA – 8 szt. Posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP; |  |
| 5.14. | Wąż tłoczny W75-20 ŁA – 10 szt. Posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP; |  |
| 5.15. | Pływak z zatrzaśnikiem - 1 szt. Obudowa wykonana z tworzywa wypełnionego styropianem. Pływak posiadający wbudowany zaczep metalowy do zamocowania (poprzez zatrzaśnik) linki do smoka ssawnego. Wymiary: - Średnica 300 mm (+/-20mm), - Wysokość 230 mm (+/-20mm), - Wysokość całkowita 300 mm (+/-20mm); |  |
| 5.16. | Mostek przejazdowy na odcinki W75 – 2 szt. Wykonany z gumy, z możliwością łączenia ze sobą, wyposażony w odblaskowe paski i uchwyty do przenoszenia; |  |
| 5.17. | Szperacz na przewodzie zasilany „pod zapalniczkę” do oświetlania np. nr domów – 1 szt. |  |
| 5.18. | Bosak lekki składany 4m, składający się z dwuczęściowego aluminiowego trzonka. Hak wykonany ze stali kutej. Długość robocza - 4050 mm (+/- 50mm), Długość po złożeniu - 2150 mm (+/- 50mm) – 1 szt. |  |
| 5.19. | Bosak podręczny, odkuty ze stali węglowej. Z jednego końca bosaka ukształtowany grot i hak, z drugiego stopka, stanowiąca uchwyt do trzymania bosaka oraz umożliwiająca wyciąganie gwoździ. Długość 120 cm (+/-5cm) – 1 szt. |  |
| 5.20. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze „Hooligan” o długości 90 cm (+/-5cm) – 1szt. |  |
| 5.21. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze „Hooligan” dielektryczne o długości 75 cm (+/-5cm) – 1szt. |  |
| 5.22. | Młot 5 kg, trzonek drewniany długości 70 cm (+/-5cm) – 1 szt.; |  |
| 5.23. | Siekiera 2 kg, siekiera kuta o wadze 2,5 kg, trzonek drewniany o długości 90 cm (+/-5cm) – 1 szt.; |  |
| 5.24. | Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 6 kg przeznaczona do gaszenia pożarów typu ABC – 1 szt.; |  |
| 5.25. | Gaśnica mgłowa o masie środka gaśniczego 6 dm³ – 1 szt.; |  |
| 5.26. | Przedłużacz elektryczny 1f/230V na zwijadle, o długości przewodu minimum 30m – 1 szt.; |  |
| 5.27. | Topór strażacki dielektryczny – 1 szt. |  |
| 5.28. | Topór strażacki ciężki, wykonany z wysokiej jakości stali z drewnianym trzonkiem o długości 90cm. – 1 szt. |  |
| 5.29. | Kaseton wężowy aluminiowy w pełni wypełniony wężami tłocznymi 52 (posiadającymi świadectwo dopuszczenia CNBOP) – 1 kpl. |  |
| 5.30. | Kaseton wężowy aluminiowy z pełni wypełniony wężami tłocznymi 75 (posiadającymi świadectwo dopuszczenia CNBOP) – 1 kpl. |  |
| 5.31. | Nożyce do cięcia prętów i drutu o średnicy min. 10 mm – 1 szt.; |  |
| 5.32. | Pilarka spalinowa o mocy nie mniejszej niż 2,8 kW, długości prowadnicy min. 40 cm, o parametrach nie gorszych niż np. STIHL MS 291 – 1 szt. |  |
| 5.33. | Pilarka ratownicza spalinowa o mocy nie mniejszej niż 4,4 kW, długości prowadnicy min. 50 cm, o parametrach nie gorszych niż np. STIHL MS 462 C-M-R – 1 szt. |  |
| 5.34. | Przecinarka do stali i betonu o mocy nie mniejszej niż 3,2 kW, średnica tarczy 350mm, o parametrach nie gorszych niż np. STIHL TS 420 – 1 szt. (dodatkowo po jednej tarczy do cięcia betonu i do stali) |  |
| 5.35. | Agregat prądotwórczy trójfazowy o parametrach nie gorszych niż np. EAT 7000 – 1 szt. |  |
| 5.36. | Zestaw wysokociśnieniowych pneumatycznych poduszek o parametrach nie gorszych niż np. Vetter I "BASIC" (12 bar) – 1 zestaw, (poduszka, reduktor butlowy, sterownik podwójny, wąż napełniający) |  |
| 5.37. | Prądownica o parametrach nie gorszych niż np. TURBO JET 2011 PW52 – 1 szt. |  |
| 5.38. | Prądownica o parametrach nie gorszych niż np. Blue Devil DB 3012 W52 – 2 szt. |  |
| 5.39. | Nasadka pianowa do prądownicy Blue Devil DB 3012 – 1 szt. |  |
| 5.40. | Prądownica o parametrach nie gorszych niż np. PW25 Turbo – 1 szt. |  |
| 5.41. | Szekle 12t – 4 szt. |  |
| 5.42. | Pachołek drogowy składany świecący – 6 szt. |  |
| 6. | Inne |  |
| 6.1. | Wykonawca dostarczy pojazd z pełnymi zbiornikami paliwa, płynami eksploatacyjnymi oraz środkiem pianotwórczym. |  |
| 6.2. | Wykonawca oklei pojazd: logiem jednostki, numerami operacyjnymi, informację o sponsorach, nazwy elementów wyposażenia, |  |
| 6.3. | Na żaluzjach przedziału autopompy umieszczona grafika ilustrująca „Korytarz Ratunkowy” w kolorze (RAL3000). |  |
| 7. | Pozostałe warunki Zamawiającego: |  |
| 7.1. | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. Gwarancja na podwozie – 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia (wraz potrzebnymi do tego częściami i materiałami eksploatacyjnymi) w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP według warunków gwarancji producenta podwozia. Przeglądy oraz naprawy podwozia powinny być przeprowadzane w Autoryzowanej Stacji Obsługi zlokalizowanej najbliżej siedziby Zamawiającego. |  |
| 7.2. | Gwarancja na zabudowę – minimum 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy zabudowy (wraz potrzebnymi do tego częściami i materiałami eksploatacyjnymi) według warunków gwarancji. Wymagane przeglądy i naprawy zabudowy przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. | Podać długość gwarancji |
| 7.3. | Zamawiający wymaga objęcia całości dostarczonego wyposażenia minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące | Podać długość gwarancji |
| 7.4. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  |
| 7.5. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia |  |
| 7.6. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia |  |
| 7.7. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych samochodu i wyposażenia w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |
| 7.8. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty, ani ograniczeń uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej – Zmiany będą uzgadniane z Wykonawcą. |  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

W  celu  optymalnego rozmieszczenia i  zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

........................................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby/osób uprawnionych do

reprezentacji Wykonawcy