Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Stolarka okienna i drzwiowa oraz podokienniki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-021017-05-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow 1,80 m2 fabrycznie wykończone z tulejami lub kratkami wentylacyjnymi pełne - D3w szt 3 krotność= 1,00 | m2 | 5,40 |
| 1. | 2*0,9*3 |  |  |  | 5,40 |
| 2 | KNR 2-021017-05-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow 1,80 m2 fabrycznie wykończone z tulejami lub kratkami wentylacyjnymi przeszklone - D4w szt 1 krotność= 1,00 | m2 | 3,20 |
| 1. | 0,8*2*2 |  |  |  | 3,20 |
| 3 | KNR 2-021015-01-040 | Montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych zwykłych, dwukrotnie malowanych krotność= 1,00 | m | 12,60 |
| 1. | 12,60 |  |  |  | 12,60 |
| 4 | KNR 2-02I1218-05-020 | Podokienniki różnej długości z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 1. | 14 |  |  |  | 14,00 |

2. Posadzki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KNR 2-021118-11-050 | Wykonanie posadzki z płytek wielobarwnych gres o wymiarach 40x40 cm gr 8 mm antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną, klasa ścieralności IV, spoinowanie fugą elastyczna krotność= 1,00 | m2 | 141,71 |
| 1. | 141,71 |  |  |  | 141,71 |
| 6 | KNR 2-021120-01-040 | Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża krotność= 1,00 | m | 73,30 |
| 1. | 4,77*2+3,93*2-2-1,02 |  |  |  | 14,38 |
| 2. | 3,52*2+2,17*2-1,02 |  |  |  | 10,36 |
| 3. | 2,48*2+2,05*2-1,02 |  |  |  | 8,04 |
| 4. | 2,48*2+1,35*2-4*1,02 |  |  |  | 3,58 |
| 5. | 10,71*2+7,57*2-1,5-1,48-1,02*3 |  |  |  | 30,52 |
| 6. | 2,29*2+1,2*2+1,2+0,65*2-3*1,02 |  |  |  | 6,42 |
| 7 | KNR 2-021120-02-040 | Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - układane na klej metodą zwykłą krotność= 1,00 | m | 73,30 |
| 1. | 73,30 |  |  |  | 73,30 |

3. Tynki, gładzie i okładziny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | KNR 00-142011-01-050 | Wykonanie okładziny ścian z płyt gk (jedna warstwa) na rusztach metalowych krotność= 1,00 | m2 | 136,28 |
| 1. | 80,95+55,33 |  |  |  | 136,28 |
| 9 | KNR 2-02W0840-07-050 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem - łazienki krotność= 1,00 | m2 | 27,94 |
| 1. | 2,0*(2,17*2+1,67*2)-1,02*2,05 |  |  |  | 13,27 |
| 2. | 2,0*(1,2*2+2,99*2)-1,02*2,05 |  |  |  | 14,67 |
| 10 | KNR 2-02W0840-02-050 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem - kuchnia krotność= 1,00 | m2 | 25,86 |
| 1. | 2,0*(3,49*2+4,56*2)-(2*1,2*0,9+1,02*2,05*2) |  |  |  | 25,86 |

4. Wyposażenie dla niepełnosprawnych - uchwyty

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | KNR 2-021218-03-020 | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 12 | KNR 2-021218-03-020 | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych - wspornik naścienny przy wc ruchomy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 13 | KNR 2-021218-04-020 | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych - wspornik przy wc stały krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

5. Ocieplenie stropu i sufit podwieszany

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | KNR 00-142012-01-050 | Montaż sufitu podwieszanego płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym krotność= 1,00 | m2 | 106,37 |
| 1. | 106,37 |  |  |  | 106,37 |
| 15 | KNR 2-020613-03-050 | Izolacje cieplne poziome stropu, z wełny mineralnej gr. 30 cm z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00 | m2 | 26,50 |
| 1. | 26,5 |  |  |  | 26,50 |
| 16 | KNR 2-020613-03-050 | Izolacje cieplne poziome stropu, z wełny mineralnej gr. 5 cm z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00 | m2 | 119,90 |
| 1. | 119,9 |  |  |  | 119,90 |

6. Malowanie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 2-02W1510-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich sufitów krotność= 1,00 | m2 | 141,75 |
| 1. | 141,75 |  |  |  | 141,75 |
| 18 | KNR 2-02W1510-01-050 | Dwukrotne malowanie w kolorach bez gruntowania farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich ścian krotność= 1,00 | m2 | 318,54 |
| 1. | 318,54 |  |  |  | 318,54 |

7. Przewody kominowe i wentylacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 2-170137-01-020 | Montaż kratek wentylacyjnych typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 1. | 5 |  |  |  | 5,00 |

8. Cokół

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | KNR 00-170929-03-050 | Wykonanie tynku żywicznego mozaikowego krotność= 1,00 | m2 | 16,87 |
| 1. | 16,87 |  |  |  | 16,87 |

9. Elewacja - metoda lekka-mokra

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | KNR 00-172608-01-050 | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00 | m2 | 174,68 |
| 1. | 3,40*19,94-(4*1,27*1,80+2*2,55+1,48*2,55+1,02*2,05) |  |  |  | 47,69 |
| 2. | 3,40*19,94-(4*1,27*1,8+1,5*2,50+3*0,6*0,6) |  |  |  | 53,82 |
| 3. | 3,40*8,17*2-2*1,20*0,90+2*0,5*8,17*2,42 |  |  |  | 73,17 |
| 22 | KNR 00-172608-05-050 | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża krotność= 1,00 | m2 | 174,68 |
| 1. | 174,68 |  |  |  | 174,68 |
| 23 | KNR 00-172610-02-050 | Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS Dach Fasada gr 15 cm z kołkowaniem, siatkowaniem i wyprawą elewacyjną cienkowarstwową silikatową o strukturze kamyczkowej krotność= 1,00 | m2 | 174,68 |
| 1. | 174,68 |  |  |  | 174,68 |
| 24 | KNR 00-172609-08-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00 | m | 13,60 |
| 1. | 3,40*4 |  |  |  | 13,60 |
| 25 | KNR 00-172610-05-050 | Dekory okienne krotność= 1,00 | m2 | 15,55 |
| 1. | 0,2*(1,67*2+2,2*2)*8+0,2*(2*1,3+2*3,18)+0,15*(4*0,9+2*1,88+2*0,9) |  |  |  | 15,55 |

10. Opaska

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | KNNR 60502-010-050 | Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 16,17 |
| 1. | 16,17 |  |  |  | 16,17 |
| 27 | KNR 2-310111-03-050 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi, gr. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 16,17 |
| 1. | 16,17 |  |  |  | 16,17 |
| 28 | KNNR 60404-040-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 78,50 |
| 1. | 78,5 |  |  |  | 78,50 |

11. Miejsca postojowe i dojazdy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | KNR 2-010206-04-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. na odl.do 1km, grunt kategorii III - miejsca postojowe i dojazdy krotność= 1,00 | m3 | 92,15 |
| 1. | (6,26*4,30+14,03*10,95/2+5*21,07+3,6*9,28)*0,38 |  |  |  | 92,15 |
| 30 | KNR 2-310103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 242,49 |
| 1. | 6,26*4,30+14,03*10,95/2+5*21,07+3,6*9,28 |  |  |  | 242,49 |
| 31 | KNR 2-310104-05-050 | Warstwa odsączająca całej szerokości, zagęszczanie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 242,49 |
| 1. | 242,49 |  |  |  | 242,49 |
| 32 | KNR 2-310109-01-050 | Podbudowa betonowa z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - miejsca postojowe i dojazdy krotność= 1,00 | m2 | 242,49 |
| 1. | 242,49 |  |  |  | 242,49 |
| 33 | KNR 2-310109-02-050 | Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1 cm do gr 17 cm - miejsca postojowe i dojazdy krotność= 1,00 | m2 | 1 212,45 |
| 1. | 5*242,49 |  |  |  | 1 212,45 |
| 34 | KNR 2-310511-0401-050 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm - miejsca postojowe i dojazdy krotność= 1,00 | m2 | 142,49 |
| 1. | 142,49 |  |  |  | 142,49 |
| 35 | KNR 2-310511-0401-050 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (dostarczonej przez Inwestora) betonowej kolorowej gr 6 cm na podsypce piaskowej 3 cm - miejsca postojowe i dojazdy krotność= 1,0 | m2 | 100,00 |
| 1. | 100 |  |  |  | 100,00 |
| 36 | KNR 2-310403-05-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 71,37 |
| 1. | 3,64+23,1+19,58+3,6*2+9,28+3,54+5,03 |  |  |  | 71,37 |
| 37 | KNR 2-310402-03-060 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - C8/10 krotność= 1,00 | m3 | 3,75 |
| 1. | 71,37*(0,3*0,1+0,15*0,15) |  |  |  | 3,75 |

12. Podbitka i inne elementy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | KNR 00-182614-01-050 | Wykonanie podbitki z blachy panelowej powlekanej krotność= 1,00 | m2 | 80,00 |
| 1. | 80 |  |  |  | 80,00 |
| 39 | KNR 00-214004-0201-050 | Wykonanie poszycia szczytu altany z szalówki grubości 22 mm, klasy II krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |
| 1. | 16 |  |  |  | 16,00 |