Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Montaż gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50303-010-020 | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 krotność= 1,000 | szt | 31,000 |
| 1. | 31 |  |  |  | 31,000 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne w ramce ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - z przesłonami torów prądowych krotność= 1,000 | szt | 16,000 |
| 1. | 16 |  |  |  | 16,000 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z przesłonami torów prądowych hermetyczne - 10A 2,5 mm2 krotność= 1,000 | szt | 3,000 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,000 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-070-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,000 |

2. Montaż oświetlenia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED krotność= 1,000 | kpl | 11,000 |
| 1. | 11 |  |  |  | 11,000 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-030-090 | Żyrandol ledowy typu fajerwerki krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,000 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED (oczka LED w dużej sali) krotność= 1,000 | kpl | 18,000 |
| 1. | 18 |  |  |  | 18,000 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED (oczka LED) - taras i podbitka na froncie krotność= 1,000 | kpl | 2,000 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,000 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080206-01-040 | Montaż taśm LED krotność= 1,000 | m | 35,780 |
| 1. | 12,32*2+5,57*2 |  |  |  | 35,780 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50307-010-020 | Łącznik klawiszowy 1-biegunowy 6A 250V krotność= 1,000 | szt | 5,000 |
| 1. | 5 |  |  |  | 5,000 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50307-010-020 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V pojedyńczy krotność= 1,000 | szt | 9,000 |
| 1. | 9 |  |  |  | 9,000 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50307-020-020 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy podwójny krotność= 1,000 | szt | 6,000 |
| 1. | 6 |  |  |  | 6,000 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50303-010-020 | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 krotność= 1,000 | szt | 31,000 |
| 1. | 31 |  |  |  | 31,000 |

3. Pomiary

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy krotność= 1,000 | pomiar | 22,000 |
| 1. | 22 |  |  |  | 22,000 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy krotność= 1,000 | pomiar | 2,000 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,000 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,000 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny krotność= 1,000 | szt | 2,000 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,000 |