Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści:

1.Wymagania ogólne.	3

2.Projekt sieci radiowej.	4

1.Wymagania odnośnie projektu.	5

3.Infrastruktura dostępowa.	7

1.Stacje Bazowe i Terminale Klienckie systemu WiMax.	7

1.1.Wymagania minimalne dla systemu WiMax.	7

1.2.Wymagania minimalne dla stacji bazowej systemu WiMax.	9

1.3.Wymagania minimalne dla Terminali Klienckich systemu WiMax.	9

2.Punkty dostępowe i Terminale Klienckie systemu WiFi.	11

2.1.Punkty bazowe systemu WiFi (18 szt.)	11

2.2.Urządzenia odbiorcze WiFi (120 klientów)	17

3.Instalacja stacji bazowych i Terminal Klienckich systemów dostępowych.	18

4.System do Zarządzania.	19

4.1.Oprogramowanie klasy EMS dla systemu punkt-wielopunkt.	19

5.Konfiguracja Systemu.	19

6.Serwer do obsługi systemu.	20

6.1.Wymagania dla Serwera do obsługi systemu (1 szt.)	20

6.2.System operacyjny (2 szt.)	23

6.3.Oprogramowanie do wirtualizacji (licencja na 1 serwer).	26

6.4.Wymagania techniczne dot. oprogramowania.	26

7.Dodatkowe urządzenia.	27

7.1.Zasilacz awaryjny UPS (1 szt.)	27

7.2.Przełącznik KVM (1 szt.)	28

7.3.Monitor rack z klawiaturą 1U (1 szt.)	28

8.Zasilanie awaryjne do Stacji Bazowej.	29

9.Radiolinie.	30

10.Switch 24 portowy (1 szt.)	32

11.Router UTM (1 szt.)	33

12.System centralnego logowania i raportowania.	39

13.Łącze do internetu.	41

14.Szafa 19”.	41

4.Doposażenie Centrum Sieci.	42

1.Zasilanie awaryjne - Agregat prądotwórczy trójfazowy do zasilania serwerowni (1 szt.).	42

2.Doposażenie serwerowni w zestaw dla Administratora - Zestaw komputerowy do administracji siecią dostępową (1 szt.)	43

5.Zestawy Komputerowe wraz z instalacją.	50

1.Zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem (120 szt.).	50

6.Inne.	58

1.Promocja i informacja.	58

2.Pasmo do systemu.	58

3.Szkolenie dla administratora sieci.	58

# Wymagania ogólne.

W ramach realizacji opisywanego w niniejszym dokumencie przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania w języku polskim dokumentacji technicznej: projektowej budowlanej i wykonawczej oraz powykonawczej systemu (wraz z dokumentacją eksploatacyjną) oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego. Każdy rodzaj dokumentacji technicznej wykonany w trzech egzemplarzach w wersji tradycyjnej (dokumentacja pisemna) i w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (na płytach CD lub DVD) zgodnie z:

  - wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego, a także ewentualnymi dodatkowymi i udokumentowanymi uzgodnieniami w zakresie tych wymagań, dokonanymi z Zamawiającym  w okresie jej tworzenia,

  - wymaganymi opiniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30.08. 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.),

- podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.05.171.1433 rozp.2005.08.25)

- ustawa z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 z 3 sierpnia 2004);

- Uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia projektu budowlanego i wykonawczego, a także wszelkich decyzji wymaganych przepisami prawa, w tym decyzji administracyjnych (np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie o przyłącze, uzyskanie warunków zasilania, zgody ZDM, itp.).

- Wykonania rozbudowy systemu zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia inwestycji. Dopuszcza się możliwość dokonania modyfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Uruchomienie i wdrożenie całego systemu wraz z testami (opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji), akceptacjami ich wyników i odbiorami.

- Nadzór autorski nad realizacją systemu oraz nad eksploatacją wdrożonego systemu przez okres 6 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego systemu.

# Projekt sieci radiowej.

Zaprojektowana i wykonana infrastruktura teleinformatyczna przeznaczona będzie do zapewnienia bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla 120 mieszkańców Gminy Dobre przez okres trwania projektu.

Przyłącze abonenckie zrealizowane w technologii bezprzewodowej dysponowało będzie przepustowością do routera brzegowego operatora na poziomie 512 kb/s. Po zakończeniu realizacji projektu wykorzystanie infrastruktury pozostanie w gestii samorządu lokalnego i posłuży bezpośredniej lub pośredniej realizacji zadań statutowych. Zaprojektowane rozwiązanie musi zapewnić parametry techniczne odpowiednie dla realizacji zarówno dostępu abonenckiego jak i późniejszej transmisji danych i głosu (VoIP). Na dzień wykonania, sieć szerokopasmowa musi umożliwiać podłączenie innych niż wskazani na etapie składania ofert abonentów – minimum wszystkich jednostek użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobre.

Zamawiający wymaga wykonania w imieniu Zamawiającego całości dokumentacji projektowej związanej z budowaną siecią radiową oraz przygotowania całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w ramach Sieci, pozwoleń budowlanych, zgłoszeń robót budowlanych.

- co najmniej 2 stacji bazowych pracujących w standardzie WiMax o minimalnych parametrach określonych w dalszej części dokumentu. Na lokalizację stacji bazowych wybrane zostały:

- komin cegielni Wienerberger w Dobrem oraz

- maszt telekomunikacyjny w Dropiu.

Koszty dzierżawy obiektów pokrywa Gmina Dobre.

- W przypadku projektowania dodatkowych stacji bazowych konieczne jest zaprojektowanie i uwzględnienie linii radiowej / linii radiowych o minimalnych parametrach określonych w dalszej części dokumentu.

- Połączenia stacji bazowych z Centrum Sieci znajdującym się w budynku Urzędu Gminy linią radiową o minimalnych parametrach określonych w dalszej części dokumentu.

- Transmisja pomiędzy głównym węzłem, a stacjami bazowymi realizowana będzie przy wykorzystaniu linii radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym, o minimalnych parametrach określonych w dalszej części dokumentu.

- Co najmniej 17 stacji przekaźnikowych WiMax - WiFi plus jeden dodatkowy zestaw bazowy WiFi zlokalizowany w głównym węźle, wszystko o minimalnych parametrach określonych w dalszej części dokumentu.

- 120 urządzeń odbiorczych WiFi pracujących w zamontowanych na budynkach beneficjentów końcowych, o minimalnych parametrach określonych w dalszej części dokumentu.

Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji instalacji stacji przekaźnikowych zapewniających pokrycie 100% lokalizacji wskazanych w projekcie beneficjentów końcowych.

## Wymagania odnośnie projektu.

Zamawiający przekaże listę lokalizacji zainteresowanym podmiotom w postaci pliku ze współrzędnymi. Listę lokalizacji z danymi beneficjentów zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy.

W projekcie sieci radiowej Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zaplanowania lokalizacji instalacji stacji bazowych, ustalenia lokalizacji (wysokości zainstalowania) i projektu z właścicielem obiektu / terenu, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w razie potrzeby ustalenie i skoordynowanie projektu z innymi najemcami, przygotowanie listy urządzeń (zawierających symbol producenta oraz inne niezbędne elementy identyfikacyjne), anten zamontowanych na obiekcie (zawierających specyfikacje anten i azymuty wiązki głównej anteny, wysokość instalacji, kąty pochylenia), długość fiderów (kabli) łączących element zewnętrzny z urządzeniami zamontowanymi w szafie, rodzaje użytych wtyków;

- Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym masztów i stacji bazowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

- Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie elektrycznym;

- Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie teletechnicznym – opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane stosownymi przepisami);

- Przeprowadzenie procesu legalizacji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest wymagane);

- Zaplanowanie lokalizacji stacji przekaźnikowych WiMax i WiFi, opisania miejsca instalacji podając adres oraz współrzędne geograficzne, typ obiektu, wysokość planowanego masztu, wysokości budynku (jeżeli urządzenia zaplanowane są do instalacji na budynku), załączenia zdjęcia budynku. Przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania odpowiednich pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego.

- Przedstawienia schematu ilustrującego całą sieć, tj. szkielet, wszystkie zaplanowane połączenia w sieci, stacje bazowe, radiolinie, stacje przekaźnikowe WiMax - WiFi oraz beneficjentów końcowych. Na schemacie należy opisać wszystkie typy połączeń w sieci w szczególności dla każdego beneficjenta końcowego.

- Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej prognozowany zasięg sieci szkieletowej WiMax wraz z poziomami sygnału.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do budowy infrastruktury jest przygotowanie projektu radiowego, dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz elektrycznym, akceptacja projektów przez Zamawiającego, uzyskanie aprobaty właścicieli obiektów (masztów, gruntów, kominów) wraz z ustaleniami z pozostałymi najemcami znajdującymi się na danym obiekcie, a także przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie teletechnicznym – opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagany stosownymi przepisami) oraz przeprowadzenie procesu legalizacji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest wymagane).

Koszty związane z wykonaniem projektów oraz pozostałych wymaganych dokumentów należy wliczyć w koszty budowy infrastruktury (stacji bazowych i przekaźnikowych).

# Infrastruktura dostępowa.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych przedstawionych w niniejszym dokumencie do oferty należy dołączyć karty katalogowe i/lub opisy techniczne oferowanych urządzeń i systemów.

## Stacje Bazowe i Terminale Klienckie systemu WiMax.

Zamawiający wymaga zainstalowania stacji bazowych i radiolinii zgodnie z projektem sieci. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych.

Po ukończeniu budowy stacji bazowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnej z projektem sieci i wykonania zdjęcia każdej zainstalowanej stacji bazowej.

Gwarancja na wszystkie element stacji bazowej nie może być mniejsza niż 3 lata.

Oferowany system radiowy WiMax musi spełniać nw. wymagania minimalne:

### Wymagania minimalne dla systemu WiMax.

- praca w paśmie licencjonowanym w zakresie 3.4GHz – 3.6GHz lub 3.6GHz-3.8GHz

- praca stacji bazowej w trybie full-duplex w dziedzinie częstotliwości (FDD) z odstępem kanałów dupleksowych wynoszącym 100MHz

- możliwość wykorzystania kanałów radiowych zorganizowanych na bazie planów podziału pasma 3.5A3.5 i 3.5A1.75 lub 3.7A3.5 i 3.7A1.75

- stacja bazowa musi posiadać możliwość pracy w kanale 1,75MHz i 3,5 MHz (jednocześnie ustawiana tylko jedna z tych szerokości kanałów)

- zasięg maksymalny nie mniej niż 15 km

- interfejs stacji bazowej 10/100BaseT

- interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT

- maksymalna wydajność (netto na protokole TCP/IP) mogąca być dostarczona do jednostki abonenckiej nie mniej niż 10 Mbps

- ilość jednostek abonenckich nie mniejsza niż 25 na pojedyńczy sektor stacji bazowej

- co najmniej 4 klasy priorytetów dla usług sieciowych

- zapewnienie jakości transmisji (QoS) dla każdej z usług sieciowych poprzez osobno konfigurowalne parametry

- zarządzanie siecią z centralnego punktu poprzez protokół SNMP

- maksymalna moc promieniowania EIRP nie więcej niż 15 Watt

- możliwość zastosowania anten z polaryzacją liniową H i V

- możliwość zapewnienia kilku (minimum 5) różnych odseparowanych od siebie strumieni danych z możliwością przydzielenia różnej przepustowości każdemu strumieniowi i różnej klasy QoS w obrębie jednego terminala abonenckiego – z zastosowaniem tagowania VLAN 802.1q

- możliwość dynamicznego zarządzania pasmem (w przypadku gdy dany abonent nie korzysta z pasma - pasmo musi być dostępne dla innych klientów systemu)

- wydajność sieciowa systemu w warstwie drugiej (L2) nie mniejsza niż 70% wydajności radiowej

- wydajność radiowa systemu nie mniej niż 3.4 bita/Hz

- dynamiczna obsługa modulacji BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM

- możliwość zastosowania różnej modulacji dla ruchu od abonenta do stacji bazowej (uplink) i ruchu od stacji bazowej do abonenta (downlink) dla dowolnego terminala abonenckiego

- możliwość zastosowania różnej modulacji dla różnych terminali abonenckich podłączonych do jednego sektora stacji bazowej

- możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni

- system musi posiadać możliwość pracy w warunkach braku widoczności radiowej zrealizowanej w oparciu o modulację OFDM 256 FFT

- system musi być zgodny ze specyfikacją IEEE 802.16

- system powinien posiadać certyfikat WiMAX Forum w jednym z pasm 3.4GHz – 3.6GHz lub 3.6GHz-3.8GHz

- system musi wspierać usługi głosowe VoIP w oparciu o protokół SIP

- system radiowy musi być dostępny komercyjnie w chwili składania oferty

- możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu „antenna diversity” 2-go rzędu

- system musi umożliwiać poprawę jakości połączeń głosowych za pomocą zintegrowanych lub zewnętrznych mechanizmów/aplikacji

- system musi umożliwiać obsługę protokołu DHCP z opcją 82

- system musi posiadać mechanizmy zapobiegające obniżeniu pojemności sektora przez terminale pracujące ze zbyt niską modulacją

- system musi posiadać wbudowane narzędzia analizujące zajętość pasma radiowego przez inne systemy

### Wymagania minimalne dla stacji bazowej systemu WiMax.

- interfejs stacji bazowej 10/100BaseT

- możliwość zastosowania anten z polaryzacją liniową H i V

- możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni

- stacja bazowa powinna posiadać certyfikat WiMAX Forum w jednym z pasm 3.4GHz – 3.6GHz lub 3.6GHz-3.8GHz

- możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu „antenna diversity” 2-go rzędu

- możliwość zastosowania wersji z wymiennymi kartami, jak również wersji zintegrowanej w obudowie typu kompaktowego (tzw. „pizza box”)

- możliwość wymiany wersji kompaktowej na wersję z wymiennymi kartami (lub vice versa) bez konieczności wymiany urządzeń zewnętrznych stacji bazowej

- sektor stacji bazowej musi posiadać możliwość pracy w kanale 1,75MHz i 3,5 MHz  (jednocześnie ustawiana tylko jedna z tych szerokości kanałów)

- wbudowany miernik jakości transmisji danych BER

Koszty budowy stacji bazowych muszą uwzględniać również koszty dostawy i uruchomienia radiolinii oraz systemu zarządzania siecią, szaf, siłowni, masztów oraz wszystkich elementów niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego działania infrastruktury.

### Wymagania minimalne dla Terminali Klienckich systemu WiMax.

- jednostki abonenckie muszą posiadać możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD), zmiana trybu pracy powinna się odbyć za pomocą zmiany konfiguracji lub oprogramowania.

- jednostki abonenckie muszą obsługiwać całe podpasmo 3.4-3.6 lub 3.6-3.8GHz

- jednostki abonenckie muszą umożliwiać pracę zarówno z polaryzacją pionową jak i poziomą

- możliwość wyboru jednostek abonenckich ze zintegrowaną anteną lub z anteną zewnętrzną o większym zysku

- jednostki abonenckie powinny posiadać możliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub stacji bazowych w przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją sektora/stacji bazowej

- jednostki abonenckie powinny umożliwiać fizyczną i logiczną integrację z punktem dostępowym Wi-Fi zewnętrznym

- jednostki abonenckie powinny umożliwiać fizyczną i logiczną integrację z punktem dostępowym Wi-Fi wewnętrznym

- jednostka abonencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla sieciowego kategorii 5e

- interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT

- jednostka abonencka powinna umożliwiać prowadzenie dwóch niezależnych połączeń głosowych za pomocą dwóch niezależnych aparatów telefonicznych

- jednostka abonencka powinna umożliwiać jednoczesną transmisję danych i prowadzenie połączeń głosowych

- jednostka abonencka powinna posiadać możliwość zarządzania zdalnego za pomocą centralnego systemu nadzoru, jak i lokalnego za pomocą komputera typu PC podłączonego do jednostki abonenckiej

- jednostka abonencka powinna posiadać certyfikat WiMAX Forum w jednym z pasm 3.4GHz – 3.6GHz lub 3.6GHz-3.8GHz

- jednostka abonencka powinna posiadać mechanizmy skanowania pasma oraz automatycznego wyboru dostępnych stacji bazowych/sektorów wg zadanych parametrów

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych związanych z budową masztów lub zgłoszeń i zainstalowania stacji przekaźnikowych zgodnie z projektem sieci. Wykonawca zobowiązany jest zastosować maszty kratownicowe w przypadku konieczności budowy masztów wyższych niż 3 m.

Po ukończeniu budowy każdej stacji przekaźnikowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnej z projektem sieci i wykonania zdjęcia każdej zainstalowanej stacji przekaźnikowej wraz z widocznym masztem i całym budynkiem.

Każda stacja przekaźnikowa składać się będzie z jednostki abonenckiej systemu WiMax i punktów dostępowych WiFi.

Gwarancja na stacje przekaźnikowe nie może być mniejsza niż 3 lata.

## Punkty dostępowe i Terminale Klienckie systemu WiFi.

Zakłada się, że lokalizacje terminali klienckich sieci szkieletowej WiMax będą jednocześnie punktami bazowymi WiFi. W związku z powyższym należy przewidzieć lokalizację anten pracujących na częstotliwości 2,4 GHz i anten pracujących na częstotliwości 5 GHz oraz pozostałych elementów wyposażenia WiFi na tych samych masztach, na których zainstalowany będzie sprzęt WiMax. Połączenia punkt-punkt, punk-wielopunkt pomiędzy punktami bazowymi WiFi a terminalami klienckimi należy realizować w paśmie 5GHz. Odstępstwo od tej reguły dopuszcza się wyłącznie w przypadku, gdy nie ma warunków technicznych do uzyskania połączenia w paśmie 5Ghz.

W ramach projektowanej sieci WiFi należy przewidzieć rozwiązanie, które zapewni połączenie do odbiorcy końcowego również w sytuacji, gdy nie ma widoczności radiowej (NLOS) pomiędzy punktem bazowym WiFi a terminalem klienckim WiFi.

W ramach systemu WiFi należy zapewnić autoryzację dostępu za pośrednictwem usługi „captive portal” – jego zadaniem będzie autoryzacja użytkowników sieci Wi-Fi za pomocą strony WWW oraz zapewnienie odpowiednich parametrów dostępu do sieci, autoryzacja musi odbywać się poprzez połączenie szyfrowane (https) za pomocą pary: nazwa użytkownika i hasło; dostęp do sieci może odbywać się tylko z konkretnych adresów fizycznych komputera (MAC-a).

### Punkty bazowe systemu WiFi (18 szt.)

Wymagane jest zastosowanie dwóch niezależnych kompletów wyposażenia stacji bazowej WiFi w zakresie częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz.

- Wyposażenie dla WiFi 5GHz nie gorsze niż:

Płyta główna:

- Płyta wyposażona w 3 porty Fast Ethernet oraz 3 sloty miniPCI.

- Procesor: Atheros MIPs 24K 680MHz

- Pamięć RAM:  128MB DDR

- Nośnik danych:  128MB NAND

- Porty ethernet: 3 x 10/100 Mb/s

- Port szeregowy: DB9 RS232C

- Rozszerzenia: 3 x slot miniPCI

- Zasilanie: 12-28V DC, PoE

- Temperatury pracy: -20oC do +60oC

System Operacyjny:

Funkcjonalność bezprzewodowa

- Bezprzewodowe punkty dostępu i stacje klienckie (wiele jednostek wlan w jednym urządzeniu)

- Obsługa małych kanałów (5MHz - 10MHz)

- Mesh, wsparcie WDS i wirtualnych AP

- 802.11a, 802.11g z przepustowością do 108Mbps + wsparcie dla 802.11b

- 40 i 104bit WEP, IEEE802.1x, EAP,AES, WPA, WPA2

- Współpraca z serwerem Radius

Funkcjonalność "Plug and Play"

- HotSpot z autentykacją RADIUS

- Uniwersalny Klient

- DHCP - serwer i relay

- Protokół Univesal Plug and Play (UpnP)

- Protokoły RIP, OSPF i BGP

Zarządzanie

- Poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend

- Zdalnie, poprzez interfejs graficzny

- Aktualizacja poprzez FTP i TFTP

- Możliwość tworzenia skryptów

- Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS

Bezpieczeństwo

- Firewall, NAT z ToS wsparcie DSCP

- DMZ

- IPsec, tunelowanie VPN (PPTP,L2TP, EoIP,IPIP), VLAN i PPPoE

- Przezroczyste bezpieczeństwo: mosty STP/RSTP z filtrowaniem pakietów i translacją adresów

Routing

- Wieleścieżkowe routowanie

- Protokoły RIP, OSPF i BGP

Karta w standardzie 802.11a+b+g+n (3 sztuki dla każdego zestawu):

- Chipset: Atheros AR9220

- Częstotliwości wspierane: 2,4GHz, 5GHz

- Wspierane standardy:	IEEE 802.11a/b/g/n

- Moc: 23dBm

- Dostępne szybkości: 5,5 do 300Mbps

- Złącze: MMCX

- Temperatura pracy:-20 ~ 60 ºC

Antena sektorowa (3 sztuki dla każdego zestawu):

- Zysk energetyczny: 18dBi - 19dB

- Zakres pracy: 5,2 – 5,8 GHz

- Polaryzacja: dualna liniowa

- Zgodność z normą: EN 302 326 DN2

- Separacja pomiędzy spolaryzowanymi wiązkami: 28dB

- SWR: 	1,5:1

- Tłumienie wsteczne: >30dB

- Kąt w  pł. głównej promieniowania H (6dB): 123°

- Kąt w  pł. głównej promieniowania V (6dB): 123°

- Szerokość wiązki promieniowania w płaszczyźnie prostopadłej: 4°

- Pochylenie elektryczne anteny: 2°

- Odporność na wiatr: 250km/h

Obudowa:

- Materiał: Odlew aluminiowy

- Klasa szczelności: IP65

- Montaż: na ścianie, na maszcie

- Otwory do wyprowadzenia konektorów: 4x16mm

- Otwór na przepust elektryczny: 16mm

- Wyposażenie dla WiFi 2,4GHz nie gorsze niż:

Płyta główna:

- Płyta wyposażona w 3 porty Fast Ethernet oraz 3 sloty miniPCI.

- Procesor: Atheros MIPs 24K 680MHz

- Pamięć RAM:  128MB DDR

- Nośnik danych:  128MB NAND

- Porty ethernet: 3 x 10/100 Mb/s

- Port szeregowy: DB9 RS232C

- Rozszerzenia: 3 x slot miniPCI

- Zasilanie: 12-28V DC, PoE

- Temperatury pracy: -20oC do +60oC

System Operacyjny:

Funkcjonalność bezprzewodowa

- Bezprzewodowe punkty dostępu i stacje klienckie (wiele jednostek wlan w jednym urządzeniu)

- Obsługa małych kanałów (5MHz - 10MHz)

- Mesh, wsparcie WDS i wirtualnych AP

- 802.11a, 802.11g z przepustowością do 108Mbps + wsparcie dla 802.11b

- 40 i 104bit WEP, IEEE802.1x, EAP,AES, WPA, WPA2

- Współpraca z serwerem Radius

Funkcjonalność "Plug and Play"

- HotSpot z autentykacją RADIUS

- Uniwersalny Klient

- DHCP - serwer i relay

- Protokół Univesal Plug and Play (UpnP)

- Protokoły RIP, OSPF i BGP

Zarządzanie

- Poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend

- Zdalnie, poprzez interfejs graficzny

- Aktualizacja poprzez FTP i TFTP

- Możliwość tworzenia skryptów

- Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS

Bezpieczeństwo

- Firewall, NAT z ToS wsparcie DSCP

- DMZ

- IPsec, tunelowanie VPN (PPTP,L2TP, EoIP,IPIP), VLAN i PPPoE

- Przezroczyste bezpieczeństwo: mosty STP/RSTP z filtrowaniem pakietów i translacją adresów

Routing

- Wieleścieżkowe routowanie

- Protokoły RIP, OSPF i BGP

Karta w standardzie 802.11a+b+g (3 sztuki dla każdego zestawu):

- Chipset: Atheros AR5004X

- Częstotliwości wspierane: 2,4GHz, 5GHz

- Wspierane standardy:	IEEE 802.11a/b/g

- max mocy wyjściowa:

  - 802.11b: 19dBm +/- 1dBm

  - 802.11g: 18dBm +/- 1dBm @6Mbps 15dBm +/- 1 dBm@54Mbps

  - 802.11a: 17dBm +/- 1dBm @6Mbps 12dBm +/- 1 dBm@54Mbps

- czułość:

  - 802.11b -88dBm@11Mbps -93dBm@1Mbps 10-5 BER

  - 802.11a/g -70dBm@54Mbps -90dBm@6Mbps 10-5 BER

- Dostępne szybkości: 1 do 108Mbps

- Temperatura pracy: 0 ºC ~ 50 ºC

Antena sektorowa(3 sztuki dla każdego zestawu):

- Zysk energetyczny: 17dBi dla 2,442GHz

- Zakres pracy: 2,400 – 2,500 MHz

- Polaryzacja: pozioma

- SWR: 	1 : 1,4

- Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej (-3dB): 11°

- Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej (-3dB): 150°

Obudowa:

- Materiał: Odlew aluminiowy

- Klasa szczelności: IP65

- Montaż: na ścianie, na maszcie

- Otwory do wyprowadzenia konektorów: 4x16mm

- Otwór na przepust elektryczny: 16mm

- Zasilacz buforowy stacji bazowej o parametrach nie gorszych niż:

Zasilacz buforowy z funkcją podtrzymania napięcia z baterii:

- Zasilanie: 88-264V/AC, 50÷60Hz, 1,5A@230VAC / 124-370V DC

- Stabilizacja: moduł zasilacza impulsowego, o wysokiej sprawności energetycznej

- Moc zasilacza: P=140W max.

- Typ zasilacza: A (EPS- External Power Source)

- Napięcia wyjściowe: 26,5V÷27,6V (praca buforowa), 19,5V÷27,6V (praca bateryjna), Vpp <100mV

- Prąd wyjściowy: 5,0A max.

- Ilość wyjść zasilania: 1

- Prąd ładowania akumulatora: 0,50A (2x17Ah@Ubat=10V), (0,55A÷0,90A ograniczenie prądu)

- Pobór prądu przez układ zasilacza: 75mA@ Io=0A (max.)

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP, OCP): 5,5A÷7,5A (105%÷150% Pmax.) - powrót auomatyczny

- Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): 5,5A÷7,58A (105%÷150% Pmax.) - powrót auomatyczny

- Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP) U>31,5÷37,3V (105%÷150% Uwy) - odłączenie wyjścia, powrót automatyczny

- Zabezpieczenie przepięciowe: warystory

- Ochrona akumulatora (UVP): U<19,5V (-5%/+5%), odłączenie zacisku +BAT

- Akumulator: 2x 17Ah/12V

- Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C

- Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, spełnia normy: UL/CUL/TUV/CB

### Urządzenia odbiorcze WiFi (120 klientów)

Wykonawca dostarczy i zainstaluje w gospodarstwach domowych beneficjentów ostatecznych urządzenia odbiorcze WiFi (klienckie). Lista beneficjentów ostatecznych zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu rekrutacji.

W zależności od warunków radiowych należy zastosować urządzenie klienckie pracujące na 2,4 GHz lub 5 GHz. W najtrudniejszych przypadkach (NLOS, duża odległość pomiędzy stacją bazową WiFi, a urządzeniem klienckim) należy zastosować dodatkowe urządzenia WiFi pracujące np. w trybie repeater.

- Klient WiFi 5GHz składający się z anteny panelowej z obudową o parametrach nie gorszych niż:

Płyta główna:

- Procesor: Atheros AR7240 400MHz

- Pamięć RAM:  32MB DDR SDRAM

- Nośnik danych:  64MB NAND

- Porty ethernet: 1 x 10/100 Mb/s

- Wbudowana karta WiFi: 5GHz AR9280 802.11a/n

- Zasilanie: PoE 10-28V

- Temperatury pracy: -20°C do +60°C

Antena sektorowa:

- Zysk energetyczny: 23dB

- Zakres pracy: 5,450 – 5,700 GHz

- Polaryzacja: pionowa lub pozioma

- SWR: 	1 do 1,4

- Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: 10°

- Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 10°

- Odporność na wiatr: 85 m/s

Zasilacz z PoE:

- Zasilacz impulsowy zintegrowany z injectorem PoE

- Napięcie wejściowe:   24V

- Max prąd wyjściowy: 750mA

- Złącza: RJ45 LAN, RJ45 PoE

- Wtyk: 230V

- Klient WiFi 2,4GHz składający się z anteny panelowej z obudową o parametrach nie gorszych niż:

Płyta główna:

- Procesor: Atheros AR7131 300MHz

- Pamięć RAM:  64MB DDR SDRAM

- Nośnik danych:  64MB NAND

- Porty ethernet: 1 x 10/100 Mb/s

- Rozszerzenia: 1 x slot miniPCI

- Wbudowana karta WiFi: 2,4GHz AR2417 802.11b/g

- Złącze karty wbudowanej: MMCX

- Port szeregowy: DB9 RS232C

- Zasilanie: 12-28V DC, PoE

- Temperatury pracy: -20oC do +60oC

Antena sektorowa:

- Zysk energetyczny: 16 dB

- Zakres pracy: 2,4 – 2,5 GHz

- Polaryzacja: liniowa, pionowa lub pozioma

- SWR: 	1 do 1,3

- Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej: 23°

- Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej: 28°

- Promieniowanie wsteczne:  0dB

- Odporność na wiatr: 90 m/s

Zasilacz z PoE:

- Zasilacz impulsowy zintegrowany z injectorem PoE

- Napięcie wejściowe:   24V

- Max prąd wyjściowy: 750mA

- Złącza: RJ45 LAN, RJ45 PoE

- Wtyk: 230V

## Instalacja stacji bazowych i Terminal Klienckich systemów dostępowych.

Instalacja Stacji Bazowych i Terminal Kliencki WiMax i WiFi wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i materiałami.

## System do Zarządzania.

### Oprogramowanie klasy EMS dla systemu punkt-wielopunkt.

- System zarządzania musi być systemem klasy operatorskiej pracującym w warstwach EMS (Element Management System) i NMS (Network Management System) z funkcjonalnością FCAPS wg modelu systemów zarządzania siecią telekomunikacyjną rekomendowanego przez ITU-T M.3010, X.700 i X.701

- System zarządzania musi być komercyjnie dostępny w dniu składania oferty

- System zarządzania musi być produktem tego samego producenta, co system radiodostępowy.

## Konfiguracja Systemu.

Uruchomienie sieci, konfiguracja usług i wszystkie niezbędne prace dodatkowe wymagane do realizacji celu projektu.

## Serwer do obsługi systemu.

### Wymagania dla Serwera do obsługi systemu (1 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć cache L3 8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| RAM | 24 GB DDR3 1333 MHz, rejestrowana możliwość rozszerzenia do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, SBEC, SDDC (lub równoważny), Memory Mirror. |
| Gniazda PCI | Minimum 4 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 2 x PCI-E x8 i 2 x PCI-E x4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 1 x PCI-E x16 i 2 x PCI-Ex4 |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym uruchamiania z iSCSI) |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-ROM |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu HotPlug SAS skonfigurowane jako RAID 1, Zainstalowane 4 dyski 300GB typu HotPlug SAS skonfigurowane jako RAID 5 możliwość instalacji minimum 2 dodatkowych dysków twardych Hot-Plug w obudowie serwera. |
| Kontroler RAID | Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |
| Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze, wentylatory, dyski twarde |
| Zasilacze | Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W każdy i typowej wydajności powyżej 91%, Wymagane dostarczenie raportu sporządzonego przez niezależną organizację. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. |
| Zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną moduł zawierający sterowniki do systemów operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI umożliwiające: uaktualnienie przechowywanych sterowników i firmware’u urządzeń konfigurację kontrolera RAID instalację systemu operacyjnego bez konieczności korzystania z dodatkowej płyty ze sterownikami |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta Zarządzania | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Serwer musi spełniać normy Energy Star 1.0 for Computer Servers. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Designed for Windows” dla MS Windows Server 2003 w wersji x86 i x64. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin dla systemów o znaczeniu krytycznym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje fizycznej instalacji i testów uruchomieniowych oferowanych serwerów. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

### System operacyjny (2 szt.)

Serwerowy system operacyjny (typ I) musi posiadać następujące cechy.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play),

- Graficzny interfejs użytkownika,

- Obsługa systemów wieloprocesorowych,

- Obsługa platform sprzętowych x86, x64,

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

- Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

- Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

- PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

- Szyfrowanie plików i folderów

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

- Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów

- Serwis udostępniania stron WWW

- Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

Wraz z dostarczeniem oprogramowania wymagane jest przeszkolenie administratora umożliwiającego przystąpienie do egzaminu Certyfikującego według zakresu:

- Omówienie narzędzi służących do administrowania Windows Server 2008

- Zapoznanie się z definicją konta użytkownika i komputera

- Tworzenie grup i folderów w Active Directory

- Zarządzanie dostępem do zasobów

- Konfiguracja Active Directory i relacji zaufania

- Tworzenie i konfiguracja Group Policy

- Konfigurowanie środowiska użytkownika przy użyciu Group Policy

- Konfiguracja i zarządzanie technologiami składowania danych w Windows Server 2008

- Konfigurowanie i zarządzanie DFS-em

- Konfigurowanie dostępem do zasobów sieciowych

- Monitorowanie wydajności w Windows Server 2008

- Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i ich odtwarzaniem w Windows Server 2008

oraz

- Podstawy infrastruktury sieciowej

- Role pracowników IT w przedsiębiorstwie

- Podstawy TCP/IPv4, konfiguracja, narzędzia

- Podstawy komunikacji sieciowej

- Zrządzanie przestrzenią adresową TCP/IPv4

- Podstawy IPv6

- Podstawy administracji Windows Server 2008

- Podstawy zabezpieczeń platform serwerowych

- Bezpieczna komunikacja sieciowa

- Konfiguracja Windows Firewall

- Zdalny dostęp (Network Policy Server)

- Konfiguracja routingu

- Network Load Balancing - równoważność obciążeń

- Konfigurowanie wydruku

- Wirtualizacja w Windows Serwer 2008

Szkolenie ma być prowadzone przez ośrodek szkoleniowy autoryzowany przez producenta systemu operacyjnego.

### Oprogramowanie do wirtualizacji (licencja na 1 serwer).

Licencje powinny umożliwiać uruchomianie wirtualizacji na serwerze fizycznym o łącznej liczbie 2 procesorów.

### Wymagania techniczne dot. oprogramowania.

- Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

- Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

- Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

Wraz z dostarczeniem oprogramowania wymagane jest przeszkolenie administratora umożliwiającego przystąpienie do egzaminu Certyfikującego według zakresu:

Szkolenie ma być prowadzone przez certyfikowanych inżynierów VMware Certified Proffesional on Virtual Infrastructure 4.

Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej następujący zakres materiału:

  - Infrastruktura wirtualna - przegląd i omówienie technologii VMware.

  - Instalacja i konfiguracja ESX Server i Virtual Center.

  - Zarządzanie maszynami wirtualnymi z poziomu ESX Server i Virtual Center.

  - System plików VMFS (VMware File System) oraz konfiguracja infrastruktury wirtualnej w środowisko SAN.

  - Środowisko sieciowe - konfiguracja przełączników wirtualnych.

  - Zarządzanie zasobami - konfigurowanie parametrów dla procesorów, pamięci operacyjnej, itd.

  - Konfiguracja uprawnień do parametrów maszyn wirtualnych.

  - Wdrażanie, migracja i uruchamianie maszyn wirtualnych - klonowanie maszyn, wykorzystanie wzorców, itd.

  - Monitorowanie infrastruktury wirtualnej.

  - Przygotowanie infrastruktury o wysokiej dostępności (HA) - kastrowanie, przełączanie, tworzenie kopii zapasowych.

## Dodatkowe urządzenia.

### Zasilacz awaryjny UPS (1 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie. |
| Właściwości | Moc rzeczywista 1920W. Gniazdo wejściowe typu IEC320-C14 Minimum 8 gniazd wyjściowych typu IEC320-C13 Minimum 2 gniazda wyjściowe typu IEC320-C19 Napięcie nominalne: 230 V Czas przełączenia 4-6 ms Częstotliwość 50/60 Hz (+/- 3) Hz Wydajność przy pełnym naładowaniu min. 96% Baterie bezobsługowe typu hot-swap Minimalny czas podtrzymania na baterii 5 minut (przy pełnym obciążeniu), 14 minut (przy 50% obciążeniu). Sygnalizacja optyczno akustyczna Wyświetlacz LCD wspomagający zarządzanie UPS’em wyświetlający informacje (przynajmniej o stanie naładowania baterii, napięciu wejściowym, wyjściowym). Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. |
| Komunikacja | Minimum jeden port serial Minimum jeden port USB 2.0 Możliwość instalacji karty pozwalającej na zarządzanie UPS’em poprzez sieć Wsparcie dla protokołu SHUT |
| Normy i certyfikaty | UL, cUL, CB Report, GS, GOST, SIRIM, NRCS, TISI, KC, BSMI, S-Mark, FCC PART15, Class B. CNS14757-2 |
| Wydzielanie ciepła | Nie więcej niż 328 BTU na godzinę, podczas pracy na baterii nie więcej niż 656 BTU |
| Głośność | Nie większa niż 40 dbA, przy pracy na baterii nie większa niż 50 dbA |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej rok gwarancji w miejscu użytkowana sprzętu |

### Przełącznik KVM (1 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Ilość portów KVM | 8 |
| Obsługiwane porty | PS/2, D-Sub-15, USB, DSub-15, Sun (monitor 13W3, klawiatura i mysz DIN8), VT100Porty |
| Porty lokalnej konsoli | 1 x (PS/2, PS/2, D-Sub-15) / (USB, USB, D-Sub-15) |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Wysokość | 1U |
| Funkcje dodatkowe | Możliwość zarządzania przełącznikiem |
| Inne wymagania | W zestawie komplet kabli PS/2 lub USB do podłączenia 5 serwerów |

### Monitor rack z klawiaturą 1U (1 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Konsola | Monitor wysuwany 17” o wysokości 1U do instalacji w szafie rack 19”, rozdzielczość min. 1280x1024, klawiatura z urządzeniem wskazującym TrackBall lub touchpad |

## Zasilanie awaryjne do Stacji Bazowej.

Zasilanie pozwalające na pracę przez 20 minut po utracie zasilania sieciowego.

Wymagania ogólne:

- moc urządzeń dostosowana do zasilania wszystkich urządzeń stacji bazowej

- czas podtrzymania napięcia – 20 min.

- protekcja zasilaczy/prostowników z automatycznym przełączaniem w przypadku uszkodzenia

- wbudowany mechanizm kontroli stanu rozładowania baterii,

- sygnalizacja w przypadku awarii jednego z zasilaczy/prostowników,

- sygnalizacja braku napięcia zewnętrznego,

- sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii,

- wbudowany ogranicznik prądu ładowania baterii w przypadku ich rozładowania i pojawienia się zasilania zewnętrznego,

- sygnalizacja aktualnego obciążenia bloku zasilania.

## Radiolinie.

Oferowane urządzenia radioliniowe powinny spełniać następujące wymagania:

- Modulacja:

- 16 QAM

- 32 QAM

- 64 QAM

- 128 QAM

- 256 QAM

- Praca w paśmie:

- 5,9-6,1 GHz

- 10,8-11,6 GHz

- 21,5-23,4 GHz

- 24,3-26,2 GHz

- 31,9-33 GHz

- 37,1-39,9 GHz

- Przepływność między głównym węzłem, a stacją bazową (początkowa przepływność radiolinii): co najmniej 80 Mbit/s (full duplex).

- Możliwość późniejszej rozbudowy radiolinii do 150 Mbit/s, 300 Mbit/s (full duplex) oraz 1,2Gb/s w ramach jednej pary anten.

- Początkowa konfiguracja urządzenia 1+0. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy do konfiguracji 1+1.

- Urządzenie powinno posiadać następujące interfejsy:

- 3x 10/100/1000Base-T – elektryczny

- 1x moduł SFP 1000Base-X – dowolnego producenta

- min. 4 x E1 (G.703)

- Radiolinia musi posiadać mechanizm modulacji adaptacyjnej.

- Radiolinia musi posiadać mechanizm korekcji błędów FEC.

- Radiolinia musi posiadać Automatyczną regulację mocy nadajnika (ATPC):

- Wymagany zakres ATPC : min. 20 dB.

- Szybkość działania ATPC nie mniej niż 6dB/s

- Radiolinia powinna mieć możliwość dostosowania do konfiguracji XPIC.

- Radiolinia powinna posiadać wbudowany serwer WWW pozwalający na odczyt podstawowych parametrów konfiguracyjnych i statusu urządzenia.

- Radiolinia powinna posiadać możliwość konfiguracji za pomocą zewnętrznej aplikacji.

- Opóźnienie gwarantowane przez producenta (bez opóźnień propagacyjnych) dla ruchu IP 150Mb/s mniejsze niż 400 mikro sekund dla dowolnej długości pakietu mierzone od portu wejściowego do portu wyjściowego po drugiej stronie przęsła.

- Radiolinia powinna mieć możliwość instalacji w konfiguracji 1+1 Hot Standby (pełna redundancja) z możliwością programowej zmiany konfiguracji do 1+1 Frequency Diversity (pełna redundancja)

- Połączenie IDU –ODU do 300 mb za pomocą standardowego kabla koncentrycznego

- Zasilanie: napięcie standardowe -48 VDC

- Dostępność roczna radiolinii: nie gorsza niż 99,99%

- Radiolinia musi być kompatybilna ze standardami:

- 2002/95/EC (RoHS),

- EU Directive 2002/96/EC (WEEE),

- EN 60215,

- EN 60950,

- EN 302 217-2-2,

- EN 301 390,

- EN 302 217-2-2,

- EN 301 390,

- ETSI-EN-300-019-1-3, class 3.2,

- ETSI-EN-300-019-1-4, class 4.1

- Gwarancja na urządzenia radioliniowe nie mniej niż 3 lata.

## Switch 24 portowy (1 szt.)

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Liczba portów | 24 porty 10/100 /1000 BASE-T Ethernet,2 sloty SFP umożliwiające instalację modułów 1000 BASE-SX i 1000 BASE-LX |
| Wymiar | 19 cali – do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U |
| Inne | Zaawansowana diagnostyka VCD Auto negocjacja prędkości Automatyczne ustawianie trybu (duplex mode) Agregacja linków (min. 4 grup 4 portowych) Port mirroring (min. 4 portów) Obsługa 8000 MAC adresów Forwarding Rate 35,6 Mpps Switching fabric 48 Gbps Wspacie dla VLAN (64 sieci), GVRP Wsparcie Jumbo Frames Wsparcie Vlan trunking Wsparcie Rapid Spanning Tree Mozliwość działania jako DHCP server Obsługa QoS (4 kolejki), wsparcie protokołu WRR Obsługa IPv6 |
| Obsługiwane standardy | IEEE 802.3ac IEEE 802.3ad IEEE 802.1W IEEE 802.1D IEEE 802.1Q IEEE 802.1v IEEE 802.1p IEEE 802.1X IEEE 802.3x RFC 826 RFC 854 RFC 855 RFC 1155 RFC 1157 RFC 1213 RFC 2579 RFC 2580 RFC 2819 RFC 3164 RFC 3416 RFC 768 RFC 783 RFC 791 RFC 792 RFC 793 RFC 951 RFC 1533 – including 1534, RFC 2131 RFC 2132 RFC 950 RFC 1123 RFC 1042 RFC 1071 IGMPv2 snooping GARP GVRP - Dynamic VLAN Registration GMP Snooping Jumbo Frames IPv6 Classification APIs |
| Zarządzanie, zabezpieczenia | Zabezpieczenie dostępu do switcha hasłem, oraz możliwość zastrzeżenia adresów IP mających dostęp do zarządzania switchem. Interfejsy zarządzania: Telnet, CLI, SNMP V1/2, Web. |
| Warunki gwarancji dla switcha | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, dla systemów o znaczeniu newralgicznym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim |

## Router UTM (1 szt.)

Kompleksowy system do ochrony sieci komputerowej wraz z routerem o parametrach nie gorszych niż:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Architektura systemu ochrony | System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizoanego układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). |  |
| System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia |  |
| Ilość/rodzaj portów | Nie mniej niż 8 portów Ethernet 10/100 Base-TX, 2 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz port USB. Nie mniej niż 250 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q |  |
| Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści – Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention) SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów |  |
| Zasada działania (tryby) | Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/ . Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. |  |
| Polityka bezpieczeństwa (firewall) | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). |  |
| Wykrywanie ataków | Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu |  |
| Translacja adresów | Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. |  |
| Wirtualizacja i routing dynamiczny | Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. |  |
| Połączenia VPN | Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |  |
| Uwierzytelnianie użytkowników | System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. |  |
| Wydajność | Obsługa nie mniej niż 400000 jednoczesnych połączeń i 10000 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 500 Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 100 Mbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 1500 jednoczesnych tuneli VPN |  |
| Funkcjonalność zapewniająca niezawodność | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive |  |
| Konfiguracja i zarządzanie | Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. |  |
| Zarządzanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach |  |
| Raportowanie | System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego Sumaryczna pojemność zastosowanych dysków powinna wynosić przynajmniej 1TB. |  |
| Integracja systemu zarządzania | Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. |  |
| Serwis oraz aktualizacje | Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 36 miesięcy. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy oraz 3-letnim serwisem logistycznym na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia awarii. Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę każdego dnia tygodnia ( od poniedziałku do niedzieli ). Dodatkowo dostawca musi okazać zaświadczenie informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie polski. |  |
| Wdrożenie i instalacja | Instalacja i konfiguracja systemu powinna być przeprowadzona przez uprawnionego inżyniera posiadającego aktualny certyfikat producenta. |  |
| Wsparcie techniczne | Dostawca powinien zapewnić pierwszą linie wsparcia technicznego telefonicznie w języku polskim w trybie 8 godzin 5 dni w tygodniu. Dostawca musi zapewnić szkolenie w zakresie obsługi systemu przeprowadzone w j.polskim, w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym producenta (ATC). |  |

## System centralnego logowania i raportowania.

Dedykowane urządzenie zewnętrzne do rejestracji logów długoterminowych o parametrach nie gorszych niż:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Architektura systemu ochrony | System logowania i raportowania powinien stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urządzeń oraz aplikacji klienckich z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie predefiniowanych wzorców. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny i sprzęt pochodziły od jednego producenta. |  |
| System operacyjny | Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. |  |
| Parametry fizyczne systemu | Nie mniej niż 1 port Ethernet 10/100 Nie mniej niż 2 porty Ethernet 10/100/1000 Powierzchnia dyskowa - minimum 1TB |  |
| Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | System musi zapewniać: Składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników Możliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, email, IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci Kwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki. Przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących Wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym Analizowanie ruchu w sieci poprzez nasłuch całej komunikacji w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy Analizę podatności stacji w sieci wraz z możliwością raportowania wykrytych luk Export zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych) |  |
| Parametry wydajnościowe | Urządzenie musi obsługiwać: Do 50 urządzeń sieciowych Do 50 urządzeń klienckich /VPN-client/ |  |
| Aktualizacje sygnatur sprawdzeń | System powinien umożliwiać: Planowania aktualizacji bazy sprawdzeń w czasie (Scheduler) |  |
| Zarządzanie | System udostępnia: Lokalny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową |  |
| Zasilanie | Zasilanie z sieci 230V/50Hz. |  |
| Instalacja I konfiguracja | Instalacja i konfiguracja systemu powinna być przeprowadzona przez uprawnionego inżyniera posiadającego aktualny certyfikat producenta. |  |
| Serwisy, szkolenia I usługi | Wymaga się aby dostawa obejmowała również: gwarancję producenta na okres 36 miesięcy wymagane subskrypcje i serwis na okres: 36 miesięcy 3-letni serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia awarii. Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę każdego dnia tygodnia (od poniedziałku do niedzieli ). Szkolenie w zakresie obsługi systemu przeprowadzone w j.polskim, w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym producenta (ATC) |  |

## Łącze do internetu.

Wykonawca zapewni łącze do Internetu, które musi być łączem symetrycznym bez ograniczeń ilości przesyłanych danych, o gwarantowanej minimalnej przepustowości 20Mb/s. Dostarczenie łącza Internetowego musi być realizowane przez Wykonawcę interfejsem ethernet do routera Zamawiającego znajdującego się w serwerowni Urzędu Gminy Dobre. Ponadto Wykonawca w ramach świadczonej usługi zapewni pulę 256 stałych adresów IP (w jednej klasie C) oraz wydajność gwarantowana 100% do i z routera brzegowego dostawcy.

Zamawiający z tytułu rozpoczęcia świadczenia usług oraz świadczenia usług, za wyjątkiem abonamentu określonego w ofercie Wykonawcy, nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat.

## Szafa 19”.

Szafa serwerowa wewnętrzna  o wysokości 42U. Drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie o kąt 180 stopni, zamykane na dwa zamki jednopunktowe. Konstrukcja drzwi umożliwiająca zamontowanie ich jako lewe lub prawe.

Wykonawca wraz z dostarczeniem szafy serwerowej dostarczy wszystkie niezbędne akcesoria oraz zainstaluje wszystkie urządzenia Centrum Sieci.

# Doposażenie Centrum Sieci.

## Zasilanie awaryjne - Agregat prądotwórczy trójfazowy do zasilania serwerowni (1 szt.).

Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej co najmniej 15 kVA, z silnikiem o zapłonie samoczynnym, stacjonarny, bez obudowy, z automatycznym rozruchem (układ samoczynnego załączania rezerwy automatycznie przełączający zasilanie pomiędzy siecią a zespołem przy braku napięcia z sieci, układ sterowania powinien zapewnić regulacje ostawień progów zadziałania i dokonywania przełączeń), wyposażony w podgrzewacz płynu chłodzącego, ze zbiornikiem na paliwo zapewniającym minimum 8 godz. pracy urządzenia pod obciążeniem znamionowym, chłodzony cieczą, wyposażony w licznik motogodzin; do pracy awaryjnej, fabrycznie nowy, z dostawą, rozładunkiem, instalacją we wskazanej lokalizacji, podłączeniem zasilania do wskazanych lokalizacji i uruchomieniem. Urządzenie zostanie zainstalowane w Urzędzie Gminy Dobre.

Minimalne parametry:

- Czas pracy na pełnym zbiorniku (godz.): 	min. 12

- Częstotliwość (Hz): 				50

- Ilość faz: 						Trójfazowy

- Moc maksymalna nie mniej niż (kVA)		15.0

- Moc nominalna nie mniej niż (kVA)		13.0

- Napięcie (V):					230/400

- Paliwo:						ON

- Podłączenie automatyki

- Silnik-typ: 					chłodzony cieczą, silnik Diesla

- System kontroli:				Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)

- System rozruchowy			Elektryczny

- Dostawa ATS (Automatycznego systemu sterowania)

- Gwarancja nie mniej niż 3 lata

## Doposażenie serwerowni w zestaw dla Administratora - Zestaw komputerowy do administracji siecią dostępową (1 szt.)

| Lp | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Procesor | Dwurdzeniowy procesor mobilny minimum 1,6 GHz cache L2 3MB ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji |
| 1.2 | Płyta główna | Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz dwurdzeniowości; Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację ustawień BIOS, c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nie ulotnej. e) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. f) wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zdalnego zarządzania |
| 1.3 | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora |
| 1.4 | Pamięć RAM | 4GB DDR3 RAM 1333MHz |
| 1.5 | Kontroler HDD | Zintegrowany kontroler SATA (SSD) |
| 1.6 | HDD | Minimum HDD 128 GB półprzewodnikowy |
| 1.7 | Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do min. 256MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader 4.0, Microsoft® Windows Vista™ Aero™ |
| 1.8 | Wyświetlacz | 12,1 WXGA rozdzielczość matrycy 1280x800 WLED (12.1-inch WXGA (1280x800) DLV WLED) , Technologia dotykowa, |
| 1.9 | Napęd optyczny | DVD-RW, dopuszcza się zewnętrzny napęd np. w dedykowanej stacji podpinanej pod złącze dokujące |
| 1.10 | Komunikacja | -zintegrowana karta sieciowa PCI Ethernet 10BaseT/100Base/1000 TX -WiFi IEEE 802.11a/b/g/n n (dedykowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej, czujnik pozwalający na znalezienie dostępnych sieci Wi-Fi bez konieczności uruchamiania komputera) umożliwiające zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzania - Bluetooth |
| 1.11 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana karta dźwiękowa, głośnik wewnętrzny |
| 1.12 | BIOS | BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play umożliwiający odczyt konfiguracji wraz z numerami seryjnymi (w tym numeru seryjnego komputera) przez sieć zgodny z DMI 2.0. |
| 1.13 | Porty I/O | Złącze RJ-45, 2 złącza USB 2.0, 1xUSB/eSATA, Express Card 34/54, wyjście VGA, czytnik kart SD, firewire IEEE1394, port złącza dokującego |
| 1.14 | Klawiatura | Klawiatura minimum 88 klawiszy |
| 1.15 | Waga | Nie więcej niz 2 kg z baterią 6-cell |
| 1.16 | Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 220V 50Hz Bateria Li-Ion 6-cell czas pracy minimum 4 godziny. Dodatkowa bateria 45Wh +zasilacz auto/air |
| 1.17 | Urządzenie wskazujące | Touchpad i trackPoint, |
| 1.18 | Obudowa | Współpraca z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington Lock |
| 1.19 | Mechanizmy ochrony | Programowy, dwustopniowy system haseł na setup komputera |
| 1.20 | Oprogramowanie | Zainstalowany fabrycznie Windows 7 Professional PL 64-bit lub system równoważny spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; Możliwość zdalnej auto matycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; |
| 1.21 | Torba | Torba na tablet, akcesoria i dokumenty -wykonana z materiału wodoodpornego -posiadająca wzmocnienia zabezpieczające tablet przed uderzeniami |
| 1.22 | Inne | Gwarancja: 5 lat na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Min. 4 letnie ubezpieczenie sprzętu na wypadek min. upadku, kradzieży, zalania itp. |

| 2.1 | Zewnętrzna klawiatura i mysz | bezprzewodowa klawiatura w układzie QWERTY i bezprzewodowa myszą działająca na wielu powierzchniach, współpracujące z jednym, zgodnym odbiornikiem tego samego producenta |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Inne | Gwarancja: min 3 lata |

| 3.1 | Typ ekranu monitora | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Technologia ekranu | Optyczny ekran dotykowy Sposób obsługi: palce, piórko lub dowolny wskaźnik bez wymaganego nacisku na matrycę |
| 3.3 | Funkcje ekranu | Wielodotykowe (chwytanie, obracanie, dwukrotne naciskanie, powiększanie/pomniejszanie) Jednodotykowe (muskanie, przewijanie, naciskanie, przeciąganie) |
| 3.4 | Rozmiar plamki | 0,248 mm |
| 3.5 | Jasność | 220 cd/m2 |
| 3.6 | Kontrast | Typowy min. 1000:1, dynamiczny 50 000:1 |
| 3.7 | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/160 stopni |
| 3.8 | Czas reakcji matrycy | max 2ms (szary do szarego) |
| 3.9 | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| 3.10 | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
| 3.11 | Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 – 76 Hz |
| 3.12 | Pochylenie monitora | W zakresie od 0 do 25 stopni |
| 3.13 | Powłoka powierzchni ekranu | Odblaskowa tzw. Anti-Reflective LCD, nie dopuszcza się matryc matowych |
| 3.14 | Pobór mocy | Standardowo 28W, max: 42W, czuwanie poniżej 1W |
| 3.15 | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| 3.16 | Waga z podstawą i kablami | Maksymalnie 7,8 kg |
| 3.17 | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP, HDMI |
| 3.18 | Kamera | wbudowana w monitor wraz z mikrofonem min 2.0 Mpix z oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy, Pole widzenia kamery: 66,2 stopnia +/- 5% Obiektyw — odległość ogniskowania: od 37 cm do nieskończoności Specyfikacja wideo — szybkość wyświetlania klatek wideo: Rozdzielczość 640 x 480 (VGA) i niższa — do 30 klatek/s Rozdzielczość 1600 x 1200 (UXGA) — do 10 klatek/s Powiększenie cyfrowe: 2x |
| 3.19 | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 3.20 | Certyfikaty | ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Silver, Energy Star 5.0 |
| 3.21 | Inne | Możliwość trwałego podłączenia dedykowanych głośników wyposażonych w dwa gniazda słuchawkowe i obrotowy potencjometr głośności – rozwiązanie producenta monitora Monitor musi posiadać menu ekranowe OSD ułatwiające konfigurację i optymalizację ekranu |
| 3.22 | Wyposażenie | Przewód zasilający, kabel DVI i VGA, Kabel USB do przesyłania danych (umożliwia korzystanie z portów USB, kamery internetowej i funkcji dotykowych monitora) |

| 4.1 | Zewnętrzna karta sieciowa | Podłączana do komputera przez złącze USB 2.0, posiadająca zewnętrzne złącze anteny RP-SMA, posiadająca chipset Realtek 8187L |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Gwarancja | minimum 2 lata |

| 5.1 | Drukarka | Druk w sieci na nośnikach wielkoformatowych do formatu A3+, technologia atramentowa, złącza: USB 2.0, Ethernet; liczba wkładów drukujących: 4 (czarny i trzy kolorowe) |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Gwarancja | minimum 4 lata Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |

| 6 | Dokumentacja | Dokumentacja użytkownika w języku polskim lub angielskim |
| --- | --- | --- |

# Zestawy Komputerowe wraz z instalacją.

## Zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem (120 szt.).

Zamawiający wymaga dostawy komputerów o następujących parametrach minimalnych:

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) zestawów komputerowych |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń) |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 2,5Ghz 800Mhz 1MB Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 1680 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3 1333MHz |
|  | Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna, |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub równoważna |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |
|  | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Nero 9 OEM |
|  | System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit z SP1 wraz z nośnikiem lub system równoważny spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej ręczne lub DVD; Możliwość przywracania plików systemowych; |
|  | Obudowa | Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5” wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max. 255W W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21dB (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. |
|  | Oprogramowa-nie | W zestawie z komputerami wymagany jest pakiet oprogramowania antywirusowego, biurowego. |

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) monitorów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 18,5” |
|  | Rozmiar plamki | 0,300 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | 1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/160 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1366 x 768 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,2 kg |
|  | Zużycie energii | 19 W(typowe); 23 W(maksymalnie), |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub |
|  | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Certyfikaty | Energy Star, ISO 13406-2 lub ISO 9241(oświadczenie producenta lub certyfikat), TCO 03 |
|  | Inne | Autoryzowany serwis producenta świadczony sprzęt ten sam podmiot co jednostki centralnej komputera Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |

W cenie ofertowej należy uwzględnić:

- Dostarczenie zamówionych komputerów opisanych powyżej do miejsc użytkowania na terenie gmin uczestników projektu  (zestawienie beneficjentów ostatecznych – użytkowników zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy),

- uruchomienie i konfigurację ww. urządzeń oraz oprogramowania,

W zestawie z komputerami wymagany jest pakiet oprogramowania antywirusowego, biurowego.

# Inne.

## Promocja i informacja.

Wykonawca ma obowiązek, na koszt własny, oznakować wszystkie dostarczone urządzenia i budowle trwałymi, niezdzieranymi i niezmywalnymi znakami graficznymi informującymi o dofinansowaniu programu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka. Znaki graficzne muszą zostać zaakceptowane przez Koordynatora prac występującego w imieniu Zamawiającego przed ich umieszczeniem na urządzeniach i budowlach.

## Pasmo do systemu.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona rezerwacji koncesjonowanych pasm transmisji wykorzystywanych do stworzenia sieci dostępowej oraz wstąpi o wszelkie wymagane pozwolenia.

Gmina Dobre posiada zarezerwowane kanały o następujących parametrach:

## Szkolenie dla administratora sieci.

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić z zakresu obsługi i administracji  oprogramowania i urządzeń sieci dostępowej Administratora sieci wyznaczonego przez Zamawiającego.