        PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu nawierzchni placów postojowych i ulicy dojazdowej do zabudowy wielorodzinnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Kilińskiego w Dobrem. Powierzchnia remontowanego terenu : 1.950,00m². gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie.
Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jedn. obm.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	45112730-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej. / Obmiar: / 13,76x2 = 27,50m² / 82,00x3,70 = 303,40m² / 7,74x1 = 7,74m² / 21,50x1 = 21,50m² / 5,40x1 = 5,40m² / 46,00x4,60 = 211,60m² / 1,00x1 = 1,00m² / 20,00x5,00 = 100,00m² / 44,50x1o,15= 451,70m² / 55,50x3,50 = 194,30m² / 44,50x3,70 = 164,65m² / 26,00x15,00= 390,00m² / 4,30x18,50 / -5,00x3,00 = 64,55m² / 5,38x1 = 5,38m²	m²	1462,50
		1950,00m²x75% = 1462,50m²
				RAZEM	1462,50
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Oczyszczenie ręczne podbudowy betonowej. / Obmiar: jak w poz. 1 = 1950,00m²x25% = 487,50m²	m²	487,50
				RAZEM	487,50
3 / d.1	KNNR 6 / 0108-01	Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, standard III (alternatywnie destruktem) z wypełnieniem głębszych nierówności i wyprofilowaniem powierzchni w celu uzyskania właściwego profilu. / Obmiar: 130,00m²x0,05 = 6,50m³ / 6,50m³ x 2,334 tony = 15,17 t	t	15,17
				RAZEM	15,17
4 / d.1	KNNR 6 / 0108-02	Jak wyżej lecz wyrównanie mechaniczne. / Obmiar:1325,00x0,01 = 13,25m³ / 13,25m³ x 2,334 tony = 30,93 t	t	30,93
				RAZEM	30,93
2.	45233220- / 7	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
5 d.2	KNNR 6 / 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy. / Obmiar: jak poz. 1 = 1950,00m²	t	1950,00
				RAZEM	1950,00
6 / d.2	KNNR 6 / 0308-01	Wykonanie nawierzchni (warstwa wiążąca) z mieszanki / mineralno-asfaltowej, standard II o grub. warstwy 3cm. po / zagęszczeniu z transportem mieszanki na odl. do 10 km. / Obmiar: jak poz. 1 = 1950,00m²	m²	1950,00
				RAZEM	1950,00

1	2	3	4	5	6
7 / d.2	KNNR 6 / 1005-07	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej nawierzchni. / Obmiar: jak poz. 1 = 1950,00m²	m²	1325,00
				RAZEM	1950,00
8 d.2	KNNR 6 0309-01	Wykonanie nawierzchni (warstwa ścieralna) z mieszanki / mineralno-asfaltowej, standard II o grub. warstwy 3cm. po / zagęszczeniu z transportem mieszanki na odl. do 10 km. / Obmiar: jak poz. 1 = 1950,00m²	m²	1325,00
				RAZEM	1950,00