Dobre, 16.06.2011r.

EG.364/1/2011

GMINA DOBRE

ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

Pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający może jednoznacznie określić, jaka jest faktyczna głębokość korytowania pod nawierzchnię bezpieczną? Więcej należy dowieźć kruszyw niż jest miejsca oraz położyć nawierzchnię bezpieczną..
 2. Ile ziemi rodzimej należy wywieźć po korytowaniu? Wartości podane w przedmiarze są niespójne.
 3. Czy Zamawiający potwierdza wywiezienie gruntu rodzimego z korytowania na odległość 1 km?
 4. Co należy zrobić z urobkiem ziemi rodzimej jaki zostanie uzyskany po zdjęciu warstwy ziemi pod trawnik, jeżeli wywieźć to na jaką odległość?
 Proszę o ustosunkowanie się do powyższych pytań.

Odpowiedź:
Roboty ziemne w przedmiarze określono z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych dla poszczególnych placów zabaw. Tereny te są obecnie nieznacznie zaniżone w stosunku do sąsiednich nawierzchni, a ponandto inwestor nosi się z zamierem ułożenia w przyszłości kostki brukowej na istniejących ciągach komunikacyjnych betonowych (m.Drop i Mlęcin), co również spowoduje podniesienie terenu sąsiedniego.W zwiąku z powyższym ilości robót ziemnych nie mogą być spójne w sposób matematyczny. Również ze względu na zepewnienie włościwego odpływu wód z nawierzchni bezpiecznych docelowy poziom placów zabaw będzie wyższy od poziomu istniejącego.

1.Dla korytowania pod nawierzchnie bezpieczne należy przyjąć głębokość korytowania średn.15+ok.4cm z uwzględnieniem różnic związanych z plantowaniem i profilowaniem terenu w celu zapewnienia właściwych spadków;
2.Tak jak podano w przedmiarze (wyjaśnienie powyżej);
3.Zamawiający potwierdza transport gruntu rodzimego do 1 km. (może zaistnieć sytuacja, że grunt rodzimy jak też część zdjętego humusu zostanie wykorzystana na terenie szkoły do wyrównania terenu - w m.Drop np.wyrównanie boiska w sąsiedztwie placu zabaw);
4.Nie przewiduje się korytowania powierzchni pod trawnik (wyjaśnienie powyżej). Jednak po spulchnieniu istniejących powierzchni trawiastych część ziemi związanej darnią trzeba będzie wywieźć wraz z gruntem rodzimym j.w.