        PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Rudno (dz. nr ewid. 279) stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, gm. Dobre, pow. miński, woj. mazowieckie, od km 0+000 do km 1+205. Długość odcinka 1.205,00m.
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. / miary	Poszczeg.	Razem
1	2	3	4	5	6
1. 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
1 / d.1	KNNR 1 / 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. / Obmiar: 1.205,00m. =1,205km.	km	1,205
RAZEM:					1,205
2 / d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie podłoża równiarką samojezdną i zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV / Obmiar: 1205,00x7,30= 8796,50m² / + poszerzenia na łukach 428,00m² / Razem: = 9224,50m²	m²	9224,50
RAZEM:					9224,50
3 / d.1	KNR 2-31 / 1406-02 / analogia	Regulacja wysokościowa skrzynek żeliwnych studzienek wodociągowych / Obmiar: 21,00	szt	21,00
RAZEM:					21,00
2. 45233000-9 PODBUDOWA.
4 / d.2	KNNR 6 / 0101-01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości do 10cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna koryta oraz formowaniem i zagęszczeniem poboczy. / Obmiar: 1205,00x5,30= 6386,50m² / + poszerzenia na łukach 428,00m² / Razem: 6814,47m²x85%= 5792,30m²	m²	5792,30
RAZEM:					5792,30
5 / d.2	KNNR 6 / 0101-07	Koryta wykonane ręcznie j w. / Obmiar: 6814,50m²x15%= 1022,20m²	m²	1022,20
RAZEM:					1022,20
6 / d.2	KNNR 6 / 0112-06	Wykonanie podbudowy z pospółki żwirowej o grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm z zakupem i dowozem pospółki. / Obmiar: 5792,30+1022,20= 6814,50	m²	6814,50
RAZEM:					6814,50
7 / d.2	KNNR 6 / 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa grub. 10cm z posypaniem piaskiem i polewaniem wodą. / Obmiar: jak poz. 6.= 6814,50	m²	6814,50
RAZEM:					6814,50
8 / d.2	KNNR 6 / 0112-05	Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm z wyprofilowaniem, zakupem i dowozem pospółki. / Obmiar: 1205,00x1,00x2x70%= 1687,00	m²	1687,00
RAZEM:					1687,00
3. 45233000-9 OZNAKOWANIE.
9 / d.3	KNNR 6 / 0702-01	Pionowe znaki drogowe – ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych. / Obmiar: 8,00	szt	8,00
RAZEM:					8,00

1	2	3	4	5	6
10 / d.3	KNNR 6 / 0702-04	Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze, i informacyjne o powierzchni do 0,3m². / Obmiar: / Znaki ostrzegawcze: / A-7 (ustąp pierwszeństwa) , szt. – 2. / A-1 (niebezpieczny zakręt w prawo), szt. – 1. / A-3 (dwa niebem. zakręty – pierwszy w prawo), szt. - 2 . / A-11 (nierówna droga), szt. – 1. / Tabliczki do znaków drogowych: / T-1 z napisem 100m, szt. – 1. / Razem: 7,00	szt	7,00
RAZEM:					7,00
11 / d.3	KNNR 6 / 0702-07	Pionowe znaki drogowe –jak wyżej lecz o powierzchni ponad 0,3m². / Obmiar: / Znaki informacyjne: / D-42 (obszar zabudowany), szt. – 2. / D-43 (koniec obszaru zabudowanego), szt. – 2. / Znaki miejscowości: / E-17a (miejscowość) z napisem Rudno, szt. – 2. / E-18a (koniec miejscowości) z napisem Rudno, szt. – 2. / Razem: 8,00	szt	8,00
RAZEM:					8,00
4. OBSŁUGA GEODEZYJNA.
10 / d.4	KNNR / Analiza indywidualna	Geodezyjne pomiary uzupełniające (wyznaczenie osi i krawędzi robót w terenie) oraz inwentaryzacja powykonawcza. / Obmiar: 1.205	km	1,205
RAZEM:					1,205

        Opracował: