PRZEDMIAR   ROBÓT

Dla                          :  GMINA  DOBRE

Rodzaj  robót 	: Termoizolacja  ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Drop oraz remont dachu wraz ze zmianą pokrycia i wymianą części więźby dachowej

Branża			:  budowlana

Siedlce ,  kwiecień .2008                                        Sporządził :

Książka Przedmiarów

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMIANA DACHU |

| 1 | KNR 4-01 0535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 8*4,5 | m | 36,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 36,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | KNR 4-01 0535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 36,95*2+10,3*2+1,2+20,4 | m | 116,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 116,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,4*(2,0+0,48)*2*6+0,4*(1,3+0,48)*2 | m2 | 13,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 13,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 4-01 0412-02-040 | Wymiana zmurszałych krokwi zwykłych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 17*5,4*2 | m | 183,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 183,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | KNR 4-01 0414-08-050 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachą trapezową Odstęp łat ponad 20 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 656,99*0,25 | m2 | 164,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 164,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 4-01 0429-05-050 | Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,3*(36,95*2+10,2+1,2+20,6+10,8*2) | m2 | 38,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 38,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | KNR 00-18 2614-0101-050 | Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding",układanie podsufitki przybijanej gwoździami aluminiowymi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 38,25 | m2 | 38,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 38,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | KNR 4-01 0350-01-060 | Rozebranie kominów wolno stojących |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,5*(2,0*0,48*6+1,3*0,48*2) | m3 | 10,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 10,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | KNR 2-02 0122-01-060 | Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 10,51 | m3 | 10,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 10,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNR 2-02 0219-05-050 | Nakrywy kominów,o średniej grubości płyty 7 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,58*2,1*6+1,4*0,58*2 | m2 | 8,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 8,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | KNR 4-01 0511-03-050 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 36,95*10,6+20,6*10,8+10,2*4,2 | m2 | 656,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 656,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | KNR 2-02 0410-03-050 | Kontrłaty połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 656,99 | m2 | 656,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 656,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 2-02U 0537-04-050 | Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 36,95*10,6+20,6*10,80+10,2*4,2 | m2 | 656,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 656,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | KNR 2-02U 0539-01-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż kalenicy (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 36,95+5,4+20,4 | m | 62,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 62,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | KNR 2-02U 0539-02-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 116,1 | m | 116,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 116,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | KNR 2-02U 0539-03-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5,4*4+4,2 | m | 25,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 25,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)- kominy i kosze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 13,33+0,6*5,8*2 | m2 | 20,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 20,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | KNR 2-02U 0517-0401-040 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy powlekanej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 116,1 | m | 116,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 116,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 2-02U 0519-0401-040 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm,z blachy powlekanej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 36 | m | 36,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 36,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | KNR 2-02 0613-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. gr 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1000 | m2 | 1 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | KNR 2-02 0613-04-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa.gr 5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1000 | m2 | 1 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 1 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | (AW) kalk lacja własna-050 | Wywóz i utylizacja płyt falistych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 656,99 | m2 | 656,99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 656,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TERMOMODERNIZACJA

| 23 | KNR 00-17 2608-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 9,9*3,0+33,2*3,8+(8,9*4,56+0,5*8,9*2,1)*2+3,75*(3,13+4,56)/2+19,8*3,76+36,95*3,8+0,9*3,8 | m2 | 488,41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 488,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | KNR 4-01 0535-01-050 | Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nadającej się do użytku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,25*(0,67+1,8*2+1,5*9+1,5*26+1,45*2+1,0*3) | m2 | 15,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 15,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | KNR 00-17 2610-01-050 | Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropian.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 - gr 10 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 9,9*3,0+33,2*3,8+(8,9*4,56+0,5*8,9*2,1)*2+3,7*(3,13+4,56)/2+36,95*3,8+0,9*3,8-106,37 | m2 | 307,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 307,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | KNR 00-17 2610-01-050 | Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropian.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35- gr 5 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 19,8*3,76-1,45*1,99*2+1,0*1,5+0,95*2,9 | m2 | 72,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 72,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | KNR 00-17 2610-0302-050 | Ocieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT68 - cokół tynk żywiczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 9,9*0,23+33,2*(0,23+0,46)/2+8,9*1,3+8,9*(0,46+0,76)/2+3,75*0,46+19,8*(0,76+1,3)/2+36,95*0,43+1,46*1,2 | m2 | 70,49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 70,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | KNR 00-17 2610-07-050 | Docieplanie ościeży z gazobetonu szer.do 30cm płytami styrop.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klej.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszan.CT35 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,26*((0,67*2+1,2)+(0,6*2+1,8)*2+(2,3*2+0,9)+(1,05*2+1,5)*9+(2,05*2+1,5)*26+(1,99*2+1,45)*2+(1,5*2+1,0)*3+(2,9*2+0,95)+(2,88*2+1,46)) | m2 | 59,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 59,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Parapety okienne zewnętrzne z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,31*(0,67+1,8*2+1,5*9+1,5*26+1,0*3+1,45*2) | m2 | 19,43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 19,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | KNR 00-17 2610-10-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 228,97+3,13+4,56*3 | m | 245,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 245,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | KNR 00-17 2609-06-050 | Dodatkowa warstwa siatki na ścianach parteru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (36,95+8,9*2+19,8+3,75+33,2+9,9)*2,5 | m2 | 303,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 303,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | KNR 2-02 0923-04-050 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,26*(0,67+1,8*2+1,05*9+1,5*26+1,45*2+1,0*3) | m2 | 15,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 15,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | Wacetob 2-02 0923-01-050 | Osłony okien folią polietylenową |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,67*1,2+1,8*0,6*2+0,9*2,3+1,5*1,05*9+1,5*2,05*(4+7+15)+1,45*1,99*2+1,0*1,5*3+0,95*2,9+1,46*2,88 | m2 | 116,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 116,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | KNR 2-02U 2810-0501-050 | Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES nieśliski, mrozoodporny o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych CERESITwodo i mrozoodpornych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,46*1,7+(2,18+1,46)/2*7*0,3+(2,18+1,46)/2*6*0,15 | m2 | 7,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 7,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | KNR 4-01 0354-08-050 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1,7*2,25 | m2 | 3,82 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | KNR 2-02 1210-03-050 | Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2.- materiał inwestora z oczyszczeniem i dwukrotnym malowaniem 3,82 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 3,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | KNR 4-01 1212-05-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad z prętów prostych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 0,9*(1,57+5,3) | m2 | 6,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 6,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | KNKRB 03 0601-01-050 | Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach klatki schodowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | (1,57+1,7)*1,2+3,6*(1,2+0,3)/2 | m2 | 6,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 6,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | KNKRB 03 0604-0101-050 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 w kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)- klatka schodowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6,62 | m2 | 6,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 6,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | KNR 13-14 0301-01-043 | Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 93,34/1000 | km | 0,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | RAZEM | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |