Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

I Wymagania dotyczące parametrów opraw:

- Wymagania dotyczące parametrów świetlnych i źródła światła:

- źródło światła w oprawie: diody LED wykonane w technologii SMD w ilości nie mniejszej niż jedna sztuka diody na jeden wat mocy oprawy,

- każda dioda musi być wyposażona we własny układ optyczny,

- skuteczność świetlna opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę nie może być niższa niż 110lm/W,

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 50000H (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

- Wymagania dotyczące parametrów elektrycznych i termicznych opraw:

- napięcie znamionowe oprawy 230V +/- 5% , 50Hz, cos fi >090,

- moc opraw jak niżej:

- 1023szt - 40W+/-10% o emitowanym strumieniu świetlnym nie niższym niż 4400lm,

- 8szt - 80W+/-10% o emitowanym strumieniu świetlnym nie niższym niż 8800lm,

- Oprawa musi posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu co najmniej 5kV,

- Zakres  temperatury pracy opraw: od -30*C do +35*C.

- Temperatura barwowa – 6000K (+/-5º)

- Wymagania dotyczące budowy oprawy:

- obudowa wykonana z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na żądany kolor z palety RAL,

- poziom szczelności obudowy nie niższy niż IP 65. Zasilacz wewnątrz oprawy o klasie szczelności nie niższej niż IP66,

- źródło światła zabezpieczone szybą hartowaną płaską o udarności min. IK08,

- oprawa wykonana w I klasie ochronności,

- oprawa musi być wyposażona w uchwyt pozwalający na montaż na wysięgniku o średnicy zewnętrznej 50mm,

- oprawa w rzucie z góry powinna być w kształcie prostokąta,

- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,02m2 +/_10% dla opraw 40W i 0,03m2 dla opraw 80W =/- 10%.

- Ogólne wymagania dotyczące certyfikacji, norm i dokumentów dotyczących opraw:

- oprawa musi posiadać deklarację zgodności UE potwierdzającą zgodność wyrobu z aktualnymi wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane) jak niżej:

  - 2014/30/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD ( poprzednio obowiązująca 2004/108/WE),

  - 2014/30/UE Dyrektywa niskonapięciowa EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE),

  - 2011/65/UE Dyrektywa RoHS

- Oprawa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych, zgodnie z  PN-EN62471,

- Wartość wskaźnika udziału światła emitowanego ku górze (ULOR) musi być zgodna z Rozporządzeniem WE nr 245/2009.

- Wymagania dotyczące wielkości zabezpieczeń należy dobrać odpowiednio do mocy oprawy.

- W każdym przypadku, gdy w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza produkty, materiały lub urządzenia równoważne w stosunku do opisywanych w opisie danych technicznych przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

- Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobre.

- Lokalizację montażu opraw o mocy 80W wskaże Zamawiający.