Dobre, dnia 19.02.2019r

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu na: Nadzór inwestorski  dot. realizacji zadania budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobre nr ref. GKI 271.5.1.2019  w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”.

1. GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
tel. 25 757 1190
fax. 25 7571190 wew.40

http://www.gminadobre.pl/

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP 822-21-46-613

REGON 711582658

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzoru inwestorskiego nad robotami na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobre nr ref. GKI 271.5.1.2019 – w branży sanitarnej

Przedmiot zamówienia określony został za pomocą kodu CPV :

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Obowiązki Zleceniobiorcy:

Kontrola prawidłowości wykonania robót i wbudowanych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.

Wizytacja na placu budowy min. dwa razy w tygodniu i na każdą prośbę Zamawiającego.

Organizowanie w porozumieniu z Inwestorem odbioru wykonanych robót.

Udział w przeglądach gwarancyjnych i pomoc w egzekwowaniu od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy oraz w okresie gwarancyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Nadzór inwestorski nad zakresem prac obejmuje II ETAP- budowa  sieci wodociągowej  PE Dz 160 mm -3400,5 m, w tym przewiert sterowany PE RC Dz 160 mm -3220,5m, w rurze osłonowej PE Dz 280 mm -180 m,

Sieć wodociągowa PE Dz 110 mm-713,5m , w tym w rurze osłonowej PE Dz 160 mm -48m,

Sieć wodociągowa PE Dz 90 mm-456 m, w tym w rurze osłonowej PE Dz 140 mm-21 m.

Ogółem sieć wodociągowa PE Dz 90-160 mm-4570 m.

Przyłącza wodociągowe PE Dz 40 mm -1865 m, w tym w rurze osłonowej PE Dz 90 mm -108m,

przyłącza szt-54, w tym studnie wodomierzowe szt-25.

Zakres prac obejmuje  nadzór nad pracami:

1)budowę sieci wodociągowej:

-  roboty ziemne i przygotowawcze,

-  roboty montażowe,

2)budowę przyłączy wodociągowych- przewody rozprowadzające,

- roboty ziemne i przygotowawcze;

- roboty montażowe;

3.Warunki udziału

1.Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia min. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia:

- budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

2) powyższa osoba wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji min. jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100 000, 00 zł brutto – potwierdzone referencjami.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą na roboty budowlane.

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą na roboty budowlane i przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót i przekazania obiektu do eksploatacji.

5.Warunki płatności

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658 przez Zleceniobiorcę, po wykonaniu, zakończenia robót i przekazaniu obiektu do eksploatacji w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobre nr ref. GKI 271.5.1.2019 – należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pok. nr 2 do dnia 26 lutego 2019r  do godz. 12.00

7. Kryteria oceny oferty

Cena 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z nadzorem inwestorskim dot. realizacji zadania budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobre nr ref. GKI 271.5.1.2019

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

8. Osoby upoważnione do kontaktu

Pani Aneta Ciszewska

Pan Marcin Sitnicki

tel.25 757 11 90 wew.36

e-mail: urzad@gminadobre.pl

WÓJT

Tadeusz Gałązka